## PRO-ADAS

## камера адаптивной помощи водителю

## PRO-ADAS art: pro0191     - для работы с регистраторами MNVR

## PRO-ADAS art: pro0191.1   - для работы с регистраторами MDVR

| Назначение | обнаружение сложных и опасных ситуаций перед автомобилем (покидание текущей полосы движения, опасное сближение с пешеходом или автомобилем) |
| --- | --- |
| Сенсор | 1/2.8", 1920*1080 CMOS |
| Эл. затвор | от 1/5 до 1/100000 сек |
| Отношение сигнал/шум | 45дБ |
| Параметры объектива | Фокусное расстояние 8 мм (F1.8) |
| Мин. освещенность | 0,1 ЛК. |
| Прочие функции | Усиление (Gain Control), BLC, |
| Питание | DC12V |
| Потребление | Макс 1,5Вт |
| Габаритные размеры | 110х75х53,8мм |
| Общая масса изделия | 1,8кг. |
| Комплект соединительных кабелей. | LAN, DC12V |