6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передающее устройство ODT-1 | 1 |  |
|  | Приемное устройство ODR-1 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 718-5944, 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Аппаратура передачи

данных по оптоволокну

ODT/ODR-1

### Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2006-

1. Назначение.

##### Аппаратура передачи данных по оптоволокну ODT/ODR-1 предназначена для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000 для передачи данных или сигналов телеметрии на расстояние до 5000 метров по многомодовому оптоволоконному кабелю.

##### Комплект аппаратуры передачи состоит из передатчика ODT-1 и приемника ODR-1, которые подключаются к многомодовому оптоволоконному кабелю сечением 62,5/125 мкм или 50/125 мкм, оконцованного оптическими разъемами типа ST (Straight-Tip Connector).

Аппаратура оснащена встроенной схемой автоматической регулировки усиления (АРУ) и не требует дополнительной настройки в процессе эксплуатации.

Выпускается в корпусах стандартного типоразмера, предназначенных для установки  на DIN – рейку.

Подключение соединительных кабелей осуществляется через клеммные колодки.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации аппаратуры в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.1, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 400С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| Передающее устройство ODT-1 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Приемное устройство ODR-1 | - 1шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

3. Основные технические характеристики.

| Модель | Передатчик ODT-1 | Приемник ODR-1 |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена | 115 кБит |
| Максимальная дистанция передачи, м | 5000 |
| Тип излучателя | LED | - |
| Длина волны излучателя, нм | 850 | - |
| Тип оптоволоконного кабеля | многомодовый |
| Тип разъема оптического подключения | ST (Straight-Tip Connector) |
| Оптический бюджет, дБ | 15 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | Стабилизированное 12(0,5 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 85 | 75 |
| Индикация: |  |  |
| -наличия питания «POWER» | + | + |
| -наличие сигнала в линии «LINE» | - | + |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
| Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм | 76x63x22,5 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение аппаратуры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Схема подключения передатчика ODT-1 и приемника ODR-1 приведена на рис.1.

4.2. Установочные размеры корпусов передатчика ODT-1 и приемника ODR-1 с креплением на DIN-рейку приведены на рис.2.

4.3. Перед подключением аппаратуры необходимо определить места установки передатчика и приемника и закрепить их. Проложить оптоволоконный кабель, разделать его концы и подключить к передатчику и приемнику.

4.4. Подключить передатчик ODT-1 и приемник ODR-1 согласно схеме подключения, соблюдая полярность. Убедиться в правильности их подключения.

5. Настройка.

5.1. Аппаратура не требует дополнительной настройки при условии ее правильного подключения.

5.2. Подать питающие напряжения на передатчик ODT-1 и приемник ODR-1 в соответствии с их техническими характеристиками и убедиться в наличии питающих напряжений по свечению индикаторов «POWER», целостности линии по изменению свечения индикатора «LINE» на приемнике. В противном случае отключить питание и проверить правильность подключения.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001