1-Крышка, 2- Шайба 8, 3- Винт фиксатора М6, 4- Втулка, 5- Шайба резиновая, 6- Шайба 6, 7- Штифт резьбовой , 8- Фиксатор Рисунок 2 - Крепление крышки замка 7 Гарантии изготовителя Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 8 Свидетельство о приемке Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации . Дата выпуска Представитель ОТК предприятия–изготовителя _____________________________________________ (подпись и штамп ОТК) ООО «БИК-Информ» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14. Тел./Факс: +7(812) 747-3266. www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| 1-Крышка, 2- Шайба 8, 3- Винт фиксатора М6, 4- Втулка, 5- Шайба резиновая, 6- Шайба 6, 7- Штифт резьбовой, 8- Фиксатор Рисунок 2 - Крепление крышки замка 7 Гарантии изготовителя Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 8 Свидетельство о приемке Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации . Дата выпуска Представитель ОТК предприятия–изготовителя _____________________________________________ (подпись и штамп ОТК) ООО «БИК-Информ» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14. Тел./Факс: +7(812) 747-3266. www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru |
| --- |
|  | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ |
|  | ПАСПОРТ |
|  | ( GF-ML150 | (GF-ML300 | (GF-ML300P |
|  | Тип замка (отметка в квадрате) |
| 1 Оcновные сведения Электромагнитные замки серии «GF-ML150», «GF-ML300», «GF-ML300P» предназначены для использования в системах ограничения доступа в офисных помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму: - высокая надежность; - исключительная износоустойчивость; - влагозащищенность. Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи - ключом. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам. Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком. 2 Технические данные Напряжение электропитания постоянного тока, В ….………............от 12 до15 Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт ………….…………………….5 Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг для замка GF-ML150…...………….........................................150 ±10% для замка GF-ML300…...………….........................................300 ±10% для замка GF-ML300P…...………….......................................300 ±10% Остаточный магнетизм А / м………………...…………………………………………0 Диапазон рабочих температур, °С……………………………………от -35 до +50 Относительная влажность окружающей среды, не более, %…………..........90 Габаритные размеры, не более, мм для замка GF-ML150…...…………....................................172 х 44 х 29 для замка GF-ML300…...…………....................................226 х 44 х 29 для замка GF-ML300P…...………….................................230 х 50 х 32 Масса замка без якоря, не более, кг для замка GF-ML150...…………....................................................1,5 для замка GF-ML300...…………....................................................1,7 для замка GF-ML300P...…………..................................................1,5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики. |

|  | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ |
| --- | --- |
|  | ПАСПОРТ |
|  | ( GF-ML150 | (GF-ML300 | ( GF-ML300P |
|  | Тип замка (отметка в квадрате) |
| 1 Оcновные сведения Электромагнитные замки серии «GF-ML150», «GF-ML300», «GF-ML300P» предназначены для использования в системах ограничения доступа в офисных помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму: - высокая надежность; - исключительная износоустойчивость; - влагозащищенность. Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи - ключом. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам. Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком. 2 Технические данные Напряжение электропитания постоянного тока, В ….………............от 12 до15 Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт ………….…………………….5 Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг для замка GF-ML150…...………….........................................150 ±10% для замка GF-ML300…...………….........................................300 ±10% для замка GF-ML300P…...………….......................................300 ±10% Остаточный магнетизм, А/м ………………...…………………………………………0 Диапазон рабочих температур, °С……………………………………от -35 до +50 Относительная влажность окружающей среды, не более, %…………..........90 Габаритные размеры, не более, мм для замка GF-ML150…...…………....................................172 х 44 х 29 для замка GF-ML300…...…………....................................226 х 44 х 29 для замка GF-ML300P…...………….................................230 х 50 х 32 Масса замка без якоря, не более, кг для замка GF-ML150...…………....................................................1,5 для замка GF-ML300...…………....................................................1,7 для замка GF-ML300P...…………..................................................1,5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики. |
| 3 Комплектность Наименование замка Комплектующие GF-ML150 GF-ML300 GF-ML300P Корпус 1 1 Уголок 1 1 Крышка 1 1 Пластина (по заявке потребителя) 1 1 Комплект крепления крышки Винт фиксатора М6 1 1 Шайба резиновая 1 1 Шайба 6 1 1 Шайба 8 1 2 Фиксатор 1 1 Втулка 1 1 Штифт резьбовой 1 1 Комплект крепления замка с уголком I вариант Болт с внутренним шестигранником М5х40 2 - Болт с внутренним шестигранником М6х25 - 2 Шайба–гровер 5 2 - Шайба–гровер 6 - 2 Специальная гайка М5 2 - Специальная гайка М6 - 2 Болт М6х25 3 3 Шайба 6 3 3 Шайба 6 уменьшенная - 2 Шайба–гровер 6 3 3 Комплект крепления замка с пластиной II вариант Болт с внутренним шестигранником М5х40 2 - Болт с внутренним шестигранником М6х25 - 2 Шайба–гровер 5 2 - Шайба–гровер 6 - 2 Указание мер безопасности Электромагнитные замки серии «GF-ML» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ЭКЗ-ИК-1.00.000 ТУ и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды. |
| 3 Комплектность Наименование замка Комплектующие GF-ML150 GF-ML300 GF-ML300P Корпус 1 1 Уголок 1 1 Крышка 1 1 Пластина (по заявке потребителя) 1 1 Комплект крепления крышки Винт фиксатора М6 1 1 Шайба резиновая 1 1 Шайба 6 1 1 Шайба 8 1 2 Фиксатор 1 1 Втулка 1 1 Штифт резьбовой 1 1 Комплект крепления замка с уголком I вариант Болт с внутренним шестигранником М5х40 2 - Болт с внутренним шестигранником М6х25 - 2 Шайба–гровер 5 2 - Шайба–гровер 6 - 2 Специальная гайка М5 2 - Специальная гайка М6 - 2 Болт М6х25 3 3 Шайба 6 3 3 Шайба 6 уменьшенная - 2 Шайба–гровер 6 3 3 Комплект крепления замка с пластиной II вариант Болт с внутренним шестигранником М5х40 2 - Болт с внутренним шестигранником М6х25 - 2 Шайба–гровер 5 2 - Шайба–гровер 6 - 2 Указание мер безопасности Электромагнитные замки серии «GF-ML» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ЭКЗ-ИК-1.00.000 ТУ и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды. |
| 5 Принцип действия При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается и дверь можно открыть при приложении механического усилия. 6 Указание по монтажу замка При закрытой двери разместить места крепления корпуса 3 и крышки 7 согласно рисунка 1. При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой 7 и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта 3 фиксатора 8 согласно рисунка 2. 1- Болт с внутренним шестигранником М5х40, 2- Шайба–гровер 5, 3- Корпус, 4 - Уголок, 5- Специальная гайка, 6- Пластина, 7- Крышка, 8- Дверь Рисунок 1 - Крепление замка |
| 5 Принцип действия При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается и дверь можно открыть при приложении механического усилия. 6 Указание по монтажу замка При закрытой двери разместить места крепления корпуса 3 и крышки 7 согласно рисунка 1. При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой 7 и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта 3 фиксатора 8 согласно рисунка 2. 1- Болт с внутренним шестигранником М5х40, 2- Шайба–гровер 5, 3- Корпус, 4 - Уголок, 5- Специальная гайка, 6- Пластина, 7- Крышка, 8- Дверь Рисунок 1 - Крепление замка |