6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-IR4344HD-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом 
«День-Ночь»

#### GF-IR4344HD-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная корпусная (ТВ) камера высокой чёткости с режимом ДЕНЬ/НОЧЬ GF-IR4344HD-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения.

Передача цифрового видео осуществляется посредством цифрового интерфейса SDI, что  позволяет транслировать в реальном времени видео высокого разрешения (без компрессии) без потери качества.  Физически линия передачи стандарта SDI может быть выполнена в виде коаксиально кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и разъемами BNC. Затухание сигнала в  коаксиальном кабеле ограничивает длину линии передачи, поэтому для потоков SDI ee длина не должна превышать 100м. При более протяженных линиях передачи рекомендуется использовать усилитель-повторитель.

Для формирования линии передачи рекомендуется использовать кабель DG113:

Центральный проводник: 1.13 мм (Cu), диэлектрик: 4.8 мм, наружный размер: 6.6 мм, волновое сопротивление: 75±3 Ом, затухание на 862 МГц: 17.3 дБ/100 м, затухание на 2150 МГц: 28.6 дБ/100 м, коэффициент экранирования: >90 дБ

Допускается использовать  другой кабель с аналогичными или лучшими характеристиками.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры с механизмом перемещения отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | Влагозащищенная IP66 с ИК подсветкой |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Технология чувствительного элемента | 2.43Mpix Progressive Scan |
| Количество эффективных элементов | 1944х1092 |
| Видео форматы | 1080p@25, 720p@50 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 1100 |
| Гамма | Auto/0.45~1 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, 30IRE. люкс, не более | 0.1 |
| ИК диоды, шт. | 42 |
| Дальность ИК-подсветки, м | 20 ~ 40 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8-12 |
| Видеовыходы: Видеовыход 1 Видеовыход 2 | HD-SDI CVBS (PAL) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/100 000 |
| Режимы, устанавливаемые посредством экранного меню (OSD) камеры | В соответствии с п.п. 5.2 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность , % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм, не более | 263х121х103 |
| Масса, кг, не более | 0,4 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-IR4344HD-VF | - 1шт. |
| --- | --- |
| Ключ шестигранный | - 1шт. |
| Комплект крепежа | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры и схема подключения камеры приведены на рис. 1.

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.3.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню необходимо нажать кнопку «MENU» на задней панели камеры. Навигация по меню производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DOWN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производиться с помощью кнопки «MENU» (вызов меню - выбрать).

5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

Приложение 1

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| LENS (Тип объектива) | DC← (Установка АРД типа «Direct Drive») | MODE OUTDOOR← (уличный) | Рекомендуется если камера используется вне помещений (на улице) |
|  |  | MODE INDOOR (Внутри помещений) | Рекомендуется если камера используется в помещении с люминесцентными лампами и лампами дневного света |
|  | MANUAL | Установка режима камеры для объектива без АРД |
|  | RETURN← Возврат |
| EXPOSURE (Режим электронного затвора) | BRIGHTNESS← (яркость) | Установка яркости: 0 ~ 40 ~ 100 |
|  | AGC← (Автоматическая регулировка усиления) | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
|  | SHUTTER MODE (Режимы работы электронного затвора) | AUTO / MANUAL (авто / ручной) | Установка режима работы электронного затвора |
|  | SHUTTER SPEED← (время экспозиции) | 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  |  | x2 ~ x30 | Установка кратности |
|  | SENS-UP (режим накопления) | OFF/ X2 ~ X30 | Установка накопления |
|  | ACCE ← адаптивное улучшение контраста и цвета | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
|  | DEFOG ← компенсации размытого видеоизображения | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH |
|  | BACKLIGHT ← компенсации засветки | OFF ← выкл. всех режимов |
|  |  | BLC ← (изменение зоны компенсация задней засветки) | GAIN LOW / MIDDLE / HIGH |
|  |  |  | AREA POSITION / SIZE |
|  |  |  | DEFAULT |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| EXPOSURE (Режим электронного затвора) | HSBLC ← (выбор режимов) | SELECT, AREA 1 / AREA2 / AREA 3 / AREA 4 |
|  |  | DISPLAY OFF / ON (POSITION) |
|  |  | LEVEL 0 ~ 100 |
|  |  | MODE, ALL DAY/NIGHT |
|  |  | BLACK MASK OFF / ON |
|  | RETURN ← Возврат |
| WHITE BALANCE (режим баланса белого) | ATW | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  | AWC -- SET | Установка баланса белого по белому полю при его наблюдении |
|  | INDOOR | Искусственное освещение |
|  | OUTDOOR | Естественное освещение |
|  | MANUAL | Ручные установки | BLUE 0 ~ 100, RED 0 ~ 100 |
| DAY/ NIGHT (Режим «День- Ночь») | AUTO ← (ручные установки режимов переключения фунции «день/ночь») | DELAY 0 ~ 5 ~ 60 sec |
|  |  | D – N (AGC) 0 ~ 80 ~ 100 sec |
|  |  | N – D (AGC) 0 ~ 50 ~ 100 sec |
|  | COLOR ← | Принудительное переключение в режим «день» |
|  | B&W ← | BURST ← | OFF / ON |
|  | IR SMART ← | LEVEL ← | 0 ~ 15 |
|  |  | AREA ← | POSITION SIZE |
|  | RETURN ← Возврат |
| DNR (Режим шумопо-давления) | 2 DNR ← | 2D OFF / ON вкл/выкл режима 2DNR |
|  | 3 DNR ← | 3D OFF выкл режима 2DNR |
|  |  | 3D ON S-LEVEL, E-LEVEL AGC 0~100 |
|  | LEVEL 3D ← | 0 ~ 50 ~ 100 |
|  | SMART NR ← | 3DNR / OFF / ON |
| SPECIAL (Специальные режимы) | CAM TITLE ← | OFF отключение отображения |
|  |  | ON Включение отображения наименования камеры на экране |
|  | D-EFFECT ← цифровые эффекты | FREEZE OFF/ON |
|  |  | MIRROR OFF/ON зеркальное отображение V-FLIP / ROTATE |
|  |  | D-ZOOM цифровое увеличение |
|  |  | NEG. IMAGE OFF/ON |
|  | MOTION (Режим детектора движения) OFF / ON← | SELECT AREA 1 – AREA 2 – AREA 3 Выбор зоны с 1-ой по 3-ю |
|  |  | DISPLAY OFF/ON (POSITION) |
|  |  | SENSITIVITY 0 ~ 60 |
|  |  | MOTION VIEW OFF/ON |
|  | PRIVACY (Режим маскирования запретных зон) ON/OFF | SELECT выбор зоны маскирования 1 -8 |
|  |  | DISPLAY OFF/ON (POSITION) |
|  |  | COLOR выбор цвета маски 1 ~ 16 |
|  | LANGUAGE | Выбор языка OSD 1 ~ 4 |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| SPECIAL (Специальные режимы) | DEFECT← (режим компенсации битых пикселей) | LIVE DPC динамическая компенсация OFF / ON / AUTO |
|  |  | LEVEL 0 ~ 60 |
|  |  | STATIC DPC статическая компенсация OFF / ON / |
|  |  | START вкл. режима DPC |
|  | COMM ADJUST ← | CAM ID ← | 0 ~ 255 | Установка адреса камеры |
|  |  | ID DISPLAY | Camera | ON / OFF |
|  |  | BAUDRATE ← | 38400 | Установка скорости обмена |
|  | VERSION ← (версия прошивки) |
| VIDEO SETTING (установки изображения) | SHARPNESS ← (установка четкости изображения) | ON / OFF |
|  |  | LEVEL 0 ~ 70 ~ 100 |
|  |  | RESOLUTION. OFF/ON |
|  | MONITOR ← (выбор и настройка режима отображения монитора) | LCD | GAMMA AUTO/USER1/USER2/ 0 ~ 45 ~ 0.6 ~ 1.00 |
|  |  |  | BLUE GAIN 0 ~ 80 ~ 100 |
|  |  |  | RED GAIN 0 ~ 80 ~ 100 |
|  |  | CRT электронно лучевой | BLACK LEVEL |
|  |  |  | BLUE GAIN 0 ~ 100 |
|  |  |  | RED GAIN 0 ~ 100 |
|  | OSD ← (настройки меню) | TEXT COLOR 1 ~ 3 ~ 8 |
|  |  | OUTLINE OFF / ON |
|  | LSC ← режим компенсации затенения объектива. | OFF / ON |
|  | NTSC / PAL | выбор системы телевидения |
| DEFAULT | Сброс в заводские установки |
| RETURN ← Выход из меню |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г

ЭКРАННОЕ МЕНЮ