6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-C4343HD | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом 
«День-Ночь»

#### GF-C4343HD

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная корпусная (ТВ) камера высокой чёткости с режимом ДЕНЬ/НОЧЬ GF-C4343HD предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения.

Передача цифрового видео осуществляется посредством цифрового интерфейса SDI, что  позволяет транслировать в реальном времени видео высокого разрешения (без компрессии) без потери качества.  Физически линия передачи стандарта SDI может быть выполнена в виде коаксиально кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и разъемами BNC. Затухание сигнала в  коаксиальном кабеле ограничивает длину линии передачи, поэтому для потоков SDI ee длина не должна превышать 100м. При более протяженных линиях передачи рекомендуется использовать усилитель-повторитель.

Для формирования линии передачи рекомендуется использовать  кабел DG113:

Центральный проводник: 1.13 мм (Cu), диэлектрик: 4.8 мм, наружный размер: 6.6 мм, волновое сопротивление: 75±3 Ом, затухание на 862 МГц: 17.3 дБ/100 м, затухание на 2150 МГц: 28.6 дБ/100 м, коэффициент экранирования: >90 дБ

Допускается использовать  другой кабель с аналогичными или лучшими характеристиками.

Для формирования четкого видеоизображения рекомендуется использовать мегапиксельный объектив  PRO-27D2812MP2IR.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры с механизмом перемещения отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | Корпусная без объектива, крепление C/CS mount |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Технология чувствительного элемента | 2.1Mpix Progressive Scan |
| Количество эффективных элементов | 1944х1092 |
| Видео форматы | 1080p@25, 720p@50 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 1100 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.4, 30IRE. люкс, не более | 0.1 |
| Видеовыходы: Видеовыход 1 Видеовыход 2 | HD-SDI CVBS (PAL) |
| Порог переключения режимов «День-Ночь» при освещенности объекта (при F1.2), лк | от 0,1 до 5 по умолчанию 4 |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/25 до 1/30 000 |
| Режимы, устанавливаемые посредством экранного меню (OSD) камеры | В соответствии с п.п. 5.2 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность , % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм, не более | 58х71х127 |
| Масса, кг, не более | 0,22 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-C4343HD | - 1шт. |
| --- | --- |
| Переходное кольцо для объектива с креплением типа «С-mount» | - 1шт. |
| Разъем для подключения объектива с АРД | - 1шт. |
| Ключ шестигранный | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры и схема подключения камеры приведены на рис. 1.

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.3.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню необходимо нажать кнопку «MENU» на задней панели камеры. Навигация по меню производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DOWN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производиться с помощью кнопки «MENU» (вызов меню - выбрать).

5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

Приложение 1

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| LENS (Тип объектива) | DC← (Установка АРД типа «Direct Drive») | MODE OUTDOOR← (уличный) | Рекомендуется если камера используется вне помещений (на улице) |
|  |  | MODE INDOOR (Внутри помещений) | Рекомендуется если камера используется в помещении с люминесцентными лампами и лампами дневного света |
|  | MANUAL | Установка режима камеры для объектива без АРД |
|  | RETURN← Возврат |
| EXPOSURE (Режим электронного затвора) | BRIGHTNESS← (яркость) | Установка яркости: 0 ~ 20 |
|  | AGC← (Автоматическая регулировка усиления) | Установка усиления: 0 ~ 20 (При включенной функции камера будет при понижении освещения усиливать сигнал) |
|  | SHUTTER MODE (Режимы работы электронного затвора) | AUTO / MANUAL (авто / ручной) | Установка режима работы электронного затвора |
|  | SHUTTER SPEED← (время экспозиции) | 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  | SENS-UP (режим накопления) | OFF/ X2/ X3/ X4 | Установка накопления |
|  | RETURN← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| WHITE BALANCE (режимы баланса белого) | MODE ← (выбор режимов) | ATW ← (Автоматический -Auto tracking white balance) |
|  |  | PUSH LOCK ← (Установка баланса белого по белому полю) |
|  |  | MANUAL ← (Установка ручного режима баланса белого, при этом активируются ниже следующие функции) |
|  | COLOR TEMP. ← LOW / MIDDLE / HIGHT | Установка цветовой температуры – низкая / средняя / высокая |
|  | RED GAIN ← | 0 ~ 20 | Установка уровня красного |
|  | BLUE GAIN ← | 0 ~ 20 | Установка уровня синего |
|  | PUSH AUTO ← | Активируется в режиме PUSH LOCK |
|  | RETURN ← Возврат |
| WDR/ BLC/ ACE | MODE ← (выбор режимов) | OFF ← выкл. всех режимов |
|  |  | WDR ← режим увеличения динамического диапазона |
|  |  | BLC ← (изменение зоны компенсация задней засветки) | POS-X 0 ~ 20 | Перемещение зоны в право |
|  |  |  | POS-Y 0 ~ 20 | Перемещение зоны в лево |
|  |  |  | SIZ-X 0 ~ 20 | Перемещение зоны в вверх |
|  |  |  | SIZ-Y 0 ~ 20 | Перемещение зоны в низ |
|  | ACE ← адаптивное улучшение контраста и цвета |
|  | RETURN ← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| DNR (Режим шумопо-давления) | ← (выбор режимов работы DNR) | OFF ← | Выкл. всех режимов |
|  |  | LOW ← | Режим низкого шумоподавления |
|  |  | MIDDLE ← | Режим среднего шумоподавления |
|  |  | HIGH ← | Режим высокого шумоподавления |
|  | RETURN ← Возврат |
| DAY/ NIGHT (Режим «День- Ночь») | MODE ← (выбор режимов) | EXT ← | Автоматический режим работы день/ночь |
|  |  | COLOR ← | Принудительное переключение в режим «день» |
|  |  | B&W ← | Принудительное переключение в режим «ночь» |
|  |  | AUTO ← (ручные установки режимов переключения фунции «день/ночь») | SENSOR | AGS ← переключение режима день/ночь по уровню видеосигнала |
|  |  |  |  | CDS ← установить если используется внешний датчик |
|  |  |  | DWELL TIME 0~9 сек, 1 сек/шаг. Установка задержки переключения |
|  |  |  | D → N LEVEL 0-20 Установка порога переключения из режима «день» в режим «ночь», |
|  |  |  | N → D LEVEL 0-10 Установка порога переключения из режима «ночь» в режим «день» |
|  | RETURN ← Возврат |
| IMAGE (Настройка изображения) | ← (выбор режимов настройки) | SHARPNESS ← | 0 ~ 20 | Установка четкости |
|  |  | COLOR LEVEL | 0 ~ 20 | Установка насыщенности |
|  |  | MIRROR ← | OFF ~ ON | Зеркальное изображение |
|  |  | FLIP ← | OFF ~ ON | Переворот изображения |
|  |  | LENS SHADING | OFF ~ ON | Выравнивание освещенности |
|  |  | GAMMA ← | 0 ~ 4 | Установка гамма коррекции |
|  |  | D-ZOOM ← | 1 ~ 40X | Цифровое увеличение |
|  | RETURN ← Возврат |

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| SPECIAL (Специальные режимы) | COMM ADJUST ← | CAM ID ← | 0 ~ 255 | Установка адреса камеры |
|  |  | BAUDRATE ← | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | Установка скорости обмена |
|  |  | 485 TERM. ← | ON/OFF | Включение-Отключение |
|  | PRIVACY (Режим маскирования запретных зон) | ON/OFF ← | Включение-Отключение режима запретных зон При двойном нажатии активируются след. функции: |
|  |  | MASK SEL. ← | 0 ~ 29 | Выбор зоны маскирования |
|  |  | MASK MODE← | ON/OFF | Отключение одной из выбранных зон |
|  |  | X-POSITION ← | 0 ~ 60 | Перемещение выбранной зоны по горизонтали |
|  |  | Y-POSITION ← | 0 ~ 40 | Перемещение выбранной зоны по вертикали |
|  |  | X – SIZE ← | 0 ~ 40 | Изменение размеры выбранной зоны по гор. |
|  |  | Y – SIZE ← | 0 ~ 40 | Изменение размеры выбранной зоны по верт. |
|  |  | MASK COLOR | Выбор цвета маски |
|  | HLM ← Выбор режима компенсация встречной засветки | ON / OFF ← | Включение-Отключение режима компенсации |
|  |  | HLM LEVEL | 0 ~ 20 | Выбор уровня затемнения пересвеченных участков |
|  |  | HLM COLOR | BLK, WHT, YEL, CYN, GRN, BLU, RED | Выбор цвета затемнения пересеченных участков |
|  | MOTION ← (детектор движения) | ON / OFF ← | Включение-Отключение детектора движения |
|  |  | SENSITIVITY | 0 ~ 20 | Выбор уровня чувствительности |
|  | RETURN← Возврат |
| SYSTEM | SDI FORMAT ← | 1080p, 720p (выбор формата изображения) |
|  | SDI FPS ← | 30/25@1080p 60/50@720p | Выбор скорости (к/сек) передачи |
|  | FREQ (NTSC/PAL) ← выбор частоты: 60Гц – NTSC, 50Гц – PAL |
|  | CVBS SCALE ← | FULL / CUT | Выбор полного и усеченного по горизонтали изображения |
|  | CVBS OUT ← | Включение-Отключение CVBS выхода |
| FACTORY DEFAULT | Сброс в заводские установки |
| EXIT | Выход из меню |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г

ЭКРАННОЕ МЕНЮ