6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-M1302H-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения

#### GF-M1302H-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-M1302H-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Модульная 32х32 мм с объективом |
| Характеристики объектива с изменяемым фокусным расстоянием и автоматической регулировкой диафрагмы | f(2,8-11) mm F(1,4-360) |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/3” Sony |
| Технология чувствительного элемента | Super HAD II |
| Количество эффективных элементов | 752х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 600 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0,2 |
| Телевизионный стандарт | PAL |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 48 |
| Время накопления электронного затвора, с | 1/50 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 110 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 20С0 ,% , не более | 80 |
| Габаритные размеры (ширина, высота), мм, не более | 32 х 32 |
| Масса, кг, не более | 0,15 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-M1302H-VF | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры и схема подключения камеры приведены на рис. 1.

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п.2).

4.3.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора.

# 5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

| Пункт меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LENS (Тип объектива) | DC | Режим АРД типа «Direct Drive» |
|  | VIDEO | Режим АРД типа «Video Drive» |
|  | MANUAL | Установка режима камеры для объектива без АРД |
| EXPOSURE (Режим экспозиции) | SHUTTER (Режим электрон-ного затвора) | AUTO | Установка режима автоматического выбора экспозиции |
|  |  | 1/50 | Установка максимального значения времени экспозиции |
|  |  | FLK | Установка экспозиции 1/120 сек для подавления эффектов, связанных с мерцанием источника освещения |
|  |  | 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10 000, 1/100000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  | BRIGHT-NESS | Установка яркости изображения в режиме автоматического выбора времени экспозиции (электронного затвора) (100 значений) | 0~255 |
|  | AGC (Режим АРУ) | OFF | Отключение АРУ |
|  |  | LOW (низкая) MIDDLE (сред.) HIGH (высокая) | Установка глубины автоматической регулировки усиления (АРУ) |
|  | DWDR (Режим расши-ренного динами-ческого диапазона) | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON← | LEVEL (0-63) | Установка порога срабатывания режима |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| WHITE BAL (Режим баланса белого) | ATW1 ATW2 | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  | AWC→SET | Установка баланса белого по белому полю при его наблюдении |
|  | MANUAL | COLOR TEMP | INDOOR | Искусственное освещение |
|  |  |  | OUTDOOR | Естественное освещение |
|  |  |  | MANUAL | Ручные установки |
|  |  | BLUE (0-255) | Установка уровня синего |
|  |  | RED (0-255) | Установка уровня красного |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK LIGHT (Режим компен-сации встречной засветки) | OFF | Отключение режима компенсация встречной засветки |
|  | BLC← (Режим компенсация встречной засветки с приоритетом экспозиции в выбранной зоне изоб-ражения) | AREA SEL. | AREA 1 | Зона 1 (не откл.) |
|  |  |  | AREA 2 | Зона 2 OFF / ON |
|  |  | AREA STATE | OFF / ON Активация зоны |
|  |  | GAIN (0-255) | Установка усиления |
|  |  | HEIGHT | Установка высоты зоны |
|  |  | WIDTH | Установка ширины зоны |
|  |  | LEFT/RIGHT | Установка положения зоны по горизонтали |
|  |  | TOP/BOTTOM | Установка положения зоны по вертикали |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | HLC← (Расширенный режим компенсация встречной засветки) | LEVEL (0-255) | Установка порога срабатывания режима |
|  |  | MODE | NIGHT ONLY |
|  |  |  | ALL DAY |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
| DAY NIGHT (Режим «День- Ночь») | COLOR | Выбор режима цветного изображения («День») |
|  | EXT | Выбор режима внешнего управления |
|  | AUTO (Режим автомати-ческого переклю-чения) | D→N LEVEL (0-255) | Установка порога переключения из режима «День» в режим «Ночь» |
|  |  | D→N DELAY (1,3,5,10,15,20,25,30) | Установка задержки переключения из режима «День» в режим «Ночь» |
|  |  | N→D LEVEL (0-255) | Установка порога переключения из режима «Ночь» в режим «День» |
|  |  | N→D DELAY (1,3,5,10,15,20,25,30) | Установка задержки переключения из режима «Ночь» в режим «День» |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | B/W (Режим ЧБ изображе-ния) | BURST (Вспышка) | OFF / ON – откл. / вкл. цветовой поднесущей в режиме«Ночь» |
|  |  | IR SMART (OFF/ ON) (Установки режима «Ночь» при работе с ИК прожектором) | IR GAIN | Усиление (0-255) |
|  |  |  | HEIGHT | Установка высоты |
|  |  |  | WIDTH | Установка ширины |
|  |  |  | LEFT /RIGHT | Установка положения по горизонтали |
|  |  |  | TOP /BOTTOM | Установка положения по вертикали |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | IR LEVEL | LOW / HIGH – Установка уровня |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPC← | Запуск компенсации дефектных пикселей. ЗАКРЫТЬ ОТВЕРСТИЕ ОБЪЕКТИВА И НАЖАТЬ КНОПКУ ВВОДА. (надпись «COVER THE LENS THEN PRESS ENTER KEY») |
| SPECIAL (Специаль-ные функции) | CAM TITLE (Наиме-нование камеры) | OFF | Отключение отображения |
|  |  | ON← | Включение отображения наименования камеры на экране, его редактирование и настройка |
|  | MOTION (Режим детектора движения) OFF / ON← | AREA SELECT | AREA 1 – AREA 4 Выбор зоны с 1-ой по 4-ю |
|  |  | AREA STATE | OFF / ON - откл. / вкл. активации зоны |
|  |  | HEIGHT | Установка высоты зоны (0-15) |
|  |  | WIDTH | Установка ширины зоны (0-15) |
|  |  | LEFT / RIGHT (Влево-Вправо) | Установка положения зоны по горизонтали (0-15) |
|  |  | TOP / BOTTOM (Верх-вниз) | Установка положения зоны по вертикали (0-15) |
|  |  | DEGREE (Порог) | Установка порога (0-255) |
|  |  | VIEW | OFF / ON – откл. / вкл. отображения |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | PRIVACY (Режим запретных зон) OFF / ON← | AREA SELECT | AREA 1 – AREA 8 Выбор зоны с 1-ой по 8-ую |
|  |  | AREA STATE | OFF / ON - откл. / вкл. активации зоны |
|  |  | HEIGHT (Высота) | Установка высоты зоны (0-255) |
|  |  | WIDTH (Ширина) | Установка ширины зоны (0-255) |
|  |  | LEFT/RIGHT (Влево-Вправо) | Установка положения зоны по горизонтали (0-255) |
|  |  | TOP/BOTTOM (Верх-вниз) | Установка положения зоны по вертикали (0-255) |
|  |  | COLOR | Установка цвета зоны (0-15) |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | PARK LINE OFF / ON← (Режим установки изображения линий для автомобильной парковки) | LT-LEFT / TOP | Левая верхняя | Установка положения крайних точек изображений линий парковки (0-255) |
|  |  | LB-LEFT / BOT | Левая нижняя |  |
|  |  | RT-RIGHT / TOP | Правая верхняя |  |
|  |  | RB-RIGHT / BOT | Правая нижняя |  |
|  |  | F-FAR | Положение дальнего края (0-255) |
|  |  | N-NEAR | Положение ближнего края (0-255) |
|  |  | T-THICKNESS | Толщина линий (0-15) |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIAL (специаль-ные функции) | IMAGE ADJ← (Настройка изобра-жения) | LENS SHAD. OFF / ON← (Неравномерность освещенности) | LEVEL (0-255) | Установка уровня компенсации неравномерности |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | 2DNR (OFF/ON) | Откл. / вкл. режима шумоподавления |
|  |  | MIRROR (OFF/ON) | Зеркальное отображение |
|  |  | FONT COLOR← (Установка цвета шрифта) | FONT | Меню (0-15) |
|  |  |  | ID&TITLE | Наименования камеры |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | CONTRAST | Установка контраста (0-255) |
|  |  | SHARPNESS | Установка четкости (0-31) |
|  |  | DISPLAY (CRT← LCD← USER←) Выбор и настройка режима отображения (монитора) | GAMMA | Гамма коррекция (от 0,05 до 1,00) |
|  |  |  | PED LEVEL | Яркость черного (уровень пьедестала) |
|  |  |  | COLOR GAIN | Насыщенность (усиление цвета) |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | NEG. IMAGE OFF / ON← | Откл. / вкл. режима «Негатив» |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | COMM ADJ← (Настройки порта RS485) | CAM ID | Установка адреса камеры (0-255) |
|  |  | BAUDRATE | Установка скорости обмена (2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит) |
|  |  | PROTOCOL | PELCO-D, PELCO-P, NEXTCHIP |
|  |  | DISPLAY ID | OFF / ON← Откл. / вкл. отображения |
|  |  | ID POS← | ( ( ( ( - установка позиции |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | LANGU-AGE | Выбор языка меню |
|  | VERSION | Версия микропрограммы (прошивки) |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| RESET (Сброс) | FACTORY | RESET← Сброс настроек в заводские значения |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| EXIT ← | Выход из меню |

# Text boxes

2001 г

Санкт-Петербург
2004 г.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ SETUP (Приложение 1)