Паспорт

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KТМ-2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для считывания контактных электронных ключей METAKOM. Используется в составе домофонных систем METAKOM. Корпус KТМ-2 изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При  физическом контакте электронного ключа со считывателем информация передаётся на приёмное устройство к которому подключен считыватель.

ВНИМАНИЕ! Работа считывателя гарантируется только с контактными ключами МЕТАКОМ.

Основные характеристики: миниатюрные размеры изделия, антивандальный, пылезащищенный корпус, быстрый монтаж и подключение

Технические характеристики:  внутренний диаметр минусового (общего) контакта ключа -17 мм,  рабочая температура: -30...+40 C, габаритные размеры  72х45х21 мм.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Черный провод - GND, общий провод,

Желтый провод - ТМ, сигнальный выход,

Красный провод - +12В, питание подсветки.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KТМ-2 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя электронных ключей МЕТАКОМ KТМ-2 требованиям МТКМ.420570.007 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия - 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KТМ-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

###### ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	(4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru