## PRO-MUPS2 – источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором для мобильных регистраторов ТМ «PROGMATIC»

## Спецификация:

| Материал корпуса | Металл |  |
| --- | --- | --- |
| Питание | Вход | 12-36V DC |
| Питание | Выход | 9,6V DC, 4А |
| Емкость батареи | 2 Ач |  |
| Питание | Макс. Напряжение заряда батареи | 10,8V DC |
| Питание | Ток заряда батареи | 1А |
| Питание | Среднее время зарядки батареи | 2,5 часа |
| Физические параметры | Габариты (L × W × H) | 123 x 88,5 x 42,2 мм |
| Условия эксплуатации | Температура | 0℃~ +55℃, IP20 |

# Text boxes

Основные характеристики

- Диапазон входного напряжения 12-36В

- Высокие показатели надежности

- Соединение с MDVR специализированными разъемами

- Компактный размер, малый вес