ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Поворотное устройство

# для камер наружного наблюдения

# PTR-500

### Техническое описание

#### Санкт-Петербург

-2013-

1. Назначение.

##### Скоростное  устройство позиционирования PTR-500 (поворотное устройство) со встроенным приемником сигналов телеметрии производства ООО «БИК-Информ» предназначено для установки на него ТВ камеры с оптическим трансфокатором и позволяет осуществлять дистанционное управление с изменяемой скоростью ее положением в двух координатах, а также изменять угол обзора и фокусировку ТВ-камеры.  PTR-500 рассчитано для работы в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000.

##### Встроенный приемник сигналов телеметрии (командный мультипротокольный приемник сигналов телеметрии на базе микроконтроллера) обеспечивает дистанционное управление поворотным устройством и моторизированным объективом с переменным фокусным расстоянием на расстоянии до 1500м по 2-х проводной линии при работе от пульта управления со встроенным передатчиком по стандарту RS-485 / RS-422, или в составе компьютерных систем по выбранному протоколу.

##### Контроллер управления позволяет осуществлять быстрый переход к предварительно установленным положениям поворотного устройства и трансфокатора по команде «PRESET».

##### Поддерживаемые протоколы: LILIN,  PELCO-D (2400 bod) и PELCO-P (4800 bod).

Приемник содержит:

-последовательный порт RS-232 (5В) для управления ТВ камерой;

-гальваническую развязку приемо-передающей части;

-встроенную  защиту  линии управления от  наведенных  напряжений;

-два входа тревоги, по которым выполняются 63-ая и 64-ая предварительные установки;

-выход “сухих” контактов реле «AUX» для управления исполнительным устройством (сиреной, прожектором и т.п.);

-встроенный стабилизированный источник питания на 12В для питания ТВ камеры или дополнительных устройств (аппаратуры передачи видеосигнала и т. д.);

-интеллектуальную систему подогрева для безаварийного запуска устройства.

Поворотное устройство выполнено во влагозащитном корпусе с классом защиты IP66 и предназначено для наружной установки с креплением на горизонтальном основании.

6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Внимание! Гарантийный ремонт осуществляется толь при наличии гарантийного талона.

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скоростное устройство позиционирования PTR-500 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 718-5944, 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. Габаритные и присоединительные  размеры поворотного устройства приведены в на рисунке 1.

4.4. При необходимости подключить к входам «ТРЕВОГА1» и «ТРЕВОГА2» поворотного устройства датчики тревоги, по которым выполняются 63-ая и 64-ая установки. Использование этих входов позволяет переводить ТВ камеру в заранее выбранные положения тревог.

4.5. При необходимости подключить к контактам реле «AUX» исполнительное устройство. Их можно использовать для включения, например, сирены или прожектора.

4.6. Подайте питание и убедитесь в работоспособности поворотного устройства.

| Внимание! | Превышение питающих напряжений выше допустимого значения влечет за собой необратимое повреждение поворотного устройства. |
| --- | --- |

| Примечания. | 1. После подачи питания на поворотное устройство происходит его самодиагностика в течении (10-15) секунд. При использовании моторизованного объектива с датчиками положения приводов самодиагностика может продолжаться до 40 секунд. |
| --- | --- |
|  | При температуре поворотного устройства ниже минус 25(С после подачи питания оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управления в течении некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры и может составлять от нескольких секунд до 30 мин. |

##### 4.7. Ввести необходимые предварительные установки с помощью пульта управления или программного обеспечения цифровой системы видеонаблюдения в соответствии с их техническим описанием и инструкции по эксплуатации.

##### 5. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

5.1. Для передачи сигналов управления использовать кабель в виде витой пары (ТПП-ЭП, UTP). При передаче сигналов управления на расстояния свыше 500 метров рекомендуется использовать кабель - витую пару 5-й категории.

5.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. п. 3).

5.3.Подключение к выходу «Видео» поворотного устройства производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

5.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации поворотного устройства PTR-404HM в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ1, с нижним значением температуры окружающего воздуха минус 500С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| Скоростное устройство позиционирования PTR-500 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Комплект крепежных болтов | - 1шт |
| Техническое описание | - 1шт. |

3. Основные технические характеристики.

| Угол поворота, град.: |  |
| --- | --- |
| - по горизонтали | 360 |
| - по вертикали | от плюс 90 до минус 90 |
| Скорость поворота, град / сек.: - по вертикали - по горизонтали | От 0.5 до 180 От 0.5 до 180 |
| Количество установок положения | 64 |
| Ошибка позиционирования, град., не более | ( 0,3 |
| Максимальная осевая нагрузка, кг Максимальный момент силы поворотного устройства в вертикальной плоскости ,кгс*м Максимальный момент силы поворотного устройства в горизонтальной плоскости ,кгс*м | 3 0,25 0,25 |
| Тип интерфейса | RS–485 / RS-422 |
| Максимальная скорость обмена, кб/сек | 57 |
| Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, шт. | до 63 |
| Максимальная дистанция управления, м | 1500 |
| Напряжение питания постоянного или переменного тока частотой 50Гц, В | 24±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 65 |
| Напряжение встроенного стабилизированного источника питания постоянного тока, В | 12 |
| Максимальный выходной ток встроенного источника питания 12В, А | 2,0 |
| Напряжения управления приводом объектива (ZOOM, FOCUS), В | от 0 до (12 |
| Уровень акустических шумов работающего устройства, дБ, не более | 50 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С |  |
| -стандартного исполнения | от минус 35 до плюс 50 |
| -«северного» исполнения | от минус 50 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 55 до плюс 70 |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Габаритные размеры, длина, ширина, высота, мм | 112х100х165 |
| Масса, кг, не более | 3.7 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение поворотного устройства производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Установить телевизионную камеру на поворотное устройство и подключить ее соединительный кабель через разъем  в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке 2.

Порт RS-232 предназначен для управления ТВ камерой, в которой этот порт предусмотрен.

Стабилизированное напряжение 12В предназначено для питания ТВ камеры и дополнительных устройств, например, аппаратуры передачи видеосигнала по витой паре или оптоволокну и т.п. Напряжение 24В постоянного или переменного тока частотой 50Гц предназначено для питания устройства обогрева ТВ камеры и используется при необходимости.

Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры устройства.

Рис. 2 Схема подключения устройства.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001