МА-55

Конвертер протоколов Pelco D – Visca

1. Назначение

Конвертер предназначен для управления видеокамерами производства SONY и камерами других производителей, поддерживающих протокол управления Visca.

Конвертер преобразует входящие команды управления в формате протокола Pelco D итерфейс RS485 (МА-55-RS485) или интерфейс RS232 (MA-55-RS323) в команды управления в формате Visca. Кроме того, конвертер позволяет производить настройку видеокамеры с помощью экранного меню (OSD).

2. Технические характеристики.

| Входной протокол | Pelco D |
| --- | --- |
| Скорость вх. протокола, бод. | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 |
| Выходной протокол | Visca |
| Скорость вых. протокола, бод. | 38400 |
| Входной порт | RS485 - модель МА-55-RS485 RS232 - модель МА-55-RS232 |
| Выходной порт | RS232 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Ток потребления, мА | 20 |

3. Расположение и назначение разъемов

XC3  				      XC3					      XC1

для модели МА-55-RS485       для модели МА-55-RS232

| Вывод | Назначение |  | Вывод | Назначение |  | Вывод | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12V |  | 1 | +12V |  | 1 | RX |
| 2 | GND |  | 2 | GND |  | 2 | TX |
| 3 | VIDEO |  | 3 | VIDEO |  | 3 | GND |
| 4 | GND |  | 4 | GND |  | 4 | DC_IN |
| 5 | RS+ |  | 5 | TX |  | 5 | GND |
| 6 | RS- |  | 6 | RX |  | 6 | VIDEO |
| 7 | GND |  | 7 | GND |  | 7 | GND |
| 8 | VLOCK |  | 8 | VLOCK |  | 8 | VLOCK |
| 9 | GND |  | 9 | GND |  | 9 | GND |

Вход в меню – одновременное нажатие кнопок  «Focus FAR» и «Focus NEAR» или выполнить команду CALL 95 RESET.

# Text boxes

Кнопки навигации по меню и управления камерой

XC1

К камере

XC3

входной