6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передающее устройство OVT-1 | 1 |  |
|  | Приемное устройство OVR-1 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 718-5944, 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Аппаратура передачи

видеосигнала по оптоволокну

OVT/OVR-1

### Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2006-

1. Назначение.

##### Аппаратура передачи видеосигнала по оптоволокну OVT/OVR-1 предназначена для передачи полного (цветового) видеосигнала по ГОСТ7845-92 на расстояние до 5000 метров по многомодовому оптоволоконному кабелю.

##### Комплект аппаратуры передачи состоит из передающего (передатчика OVT-1) и приемного (приемника OVR-1) устройств, которые подключаются к многомодовому оптоволоконному кабелю.

Аппаратура предназначена для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000.

Устройства имеют высокую линейность тракта приема-передачи во всем диапазоне частот спектра полного видеосигнала, что обеспечивает высокое качество передаваемого изображения.

Аппаратура оснащена встроенной схемой автоматической регулировки усиления (АРУ) по размаху синхроимпульсов и не требует дополнительной настройки в процессе эксплуатации.

Передатчик и приемник имеют световые индикаторы наличия питающего напряжения «POWER», а приемник оснащен индикатором отсутствия сигнала и обрыва линии связи «LINE», который загорается при отсутствии сигнала или обрыве оптоволоконного кабеля.  Выпускаются в корпусах стандартного типоразмера, предназначенных для установки  на DIN – рейку.

В качестве линии передачи видеосигнала рекомендуется использовать многомодовый оптоволоконный кабель сечением 62,5/125 мкм или 50/125 мкм, оконцованного оптическими разъемами типа ST (Straight-Tip Connector).

Подключение соединительных кабелей осуществляется через клеммные колодки.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации аппаратуры в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.1, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 400С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| Передающее устройство OVT-1 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Приемное устройство OVR-1 | - 1шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

5. Настройка.

5.1. Подключить к входу передатчика OVT-1 источник телевизионного сигнала - ТВ камеру или генератор телевизионного сигнала, а к выходу приемника OVR-1 монитор. Аппаратура не требует дополнительной настройки при условии ее правильного подключения и передачи видеосигнала,  параметры которого соответствуют ГОСТ7845-92.

5.2. Подать питающие напряжения на передатчик OVT-1 и приемник OVR-1 в соответствии с их техническими характеристиками и убедиться в наличии питающих напряжений по свечению индикаторов «POWER», целостности линии по отсутствию свечения индикатора «LINE» на приемнике и в наличии телевизионного изображения на экране монитора. В противном случае отключить питание и проверить правильность подключения.

5.3. При необходимости с помощью регулировки «УСИЛЕНИЕ» (находится под крышкой с наклейкой) на приемнике OVR-1 добиться контрастности изображения с максимальным числом градаций яркости.

При отсутствии сигнала в линии или её обрыве загорается красный индикатор «LINE».

3. Основные технические характеристики.

3.1. Технические характеристики аппаратуры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Модель | Передатчик OVT-1 | Приемник OVR-1 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот полосы пропускания аппаратуры | от 25 Гц до 10 МГц |
| Максимальная дистанция передачи, м | 5000 |
| Тип излучателя | LED | - |
| Длина волны излучателя, нм | 850 | - |
| Тип оптоволоконного кабеля | многомодовый |
| Тип разъема оптического подключения | ST (Straight-Tip Connector) |
| Оптический бюджет, дБ | 15 |
| Глубина АРУ, дБ | 12 |
| Номинальный размах передаваемого видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1 |
| Отношение «сигнал-шум», дБ, не менее | 50 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | Стабилизированное 12(0,5 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 85 | 75 |
| Индикация: |  |
| -наличия питания «POWER» | + | + |
| -отсутствия сигнала в линии «LINE» | - | + |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
| Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм | 76x63x22,5 | 110x75x22,5 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение аппаратуры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Схема подключения передатчика OVT-1 и приемника OVR-1 приведена на рис.1.

4.2. Установочные размеры корпусов передатчика OVT-1 и приемника OVR-1 с креплением на DIN-рейку приведены соответственно на рис.2.1 и рис.2.2.

4.3. Перед подключением аппаратуры необходимо определить места установки передатчика и приемника и закрепить их. Проложить оптоволоконный кабель, разделать его концы и подключить к передатчику и приемнику.

4.4. Подключить передатчик OVT-1 и приемник OVR-1 согласно схеме подключения, соблюдая полярность. Убедиться в правильности их подключения.

# Text boxes

6

#### Санкт-Петербург

2001