## БЛОКИ ВЫЗОВА

## "МЕТАКОМ МК2-K", "МЕТАКОМ МК4-K", "МЕТАКОМ МК6-K"

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки вызова"МЕТАКОМ  МК2-K(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ  МК4-K(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ  МК6-K(V)-TM(RF(MF))" (далее – блок вызова) предназначен для установки в подъездах жилых домов, у входных дверей квартир, офисов и т.д.

Обеспечивается работа совместно с абонентскими устройствами производства МЕТАКОМ (видеомониторы MKV-VM8 вер.2, трубки ТКП-01, ТКП-05М, ТКП-06М, ТКП-09М, ТКП-12М, ТКП-12М2, ТКП-14М).

Блок вызова обеспечивает видеонаблюдение пространства перед входной дверью ( вариант со встроенной видеокамерой ), звуковую связь абонента с посетителем, дистанционное открывание замка, а также встроенный контроллер и считыватель TM(RF(MF)) ключей (модификация со встроенным считывателем MF работает только с брелками МЕТАКОМ MF136). Наличие инфракрасной подсветки позволяет получить изображение на видеомониторе ( при расстоянии до наблюдаемого объекта не более 1м.) даже при полном отсутствии освещения.

Блок вызова имеет вандалозащищенную конструкцию и может устанавливаться как на улице, так и внутри помещения.

## 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Непосредственный вызов абонента;

- Запись ключей общим списком;

- Удаление всех ключей из памяти;

- Возможность записи до 80 ключей;

- Отключение считывания ключей работающих по протоколу DS1990 или TM2002 (для версии ТМ);

- Режим автосбора ключей;

- Перенос настроек с блока вызова и обратно с помощью адаптера МЕТАКОМ МКА-02U и ТМ-ключа DS1996(L);

- Вход в режим программирования с помощью мастер-ключа;

- Возврат к заводским установкам с сохранением записанных ключей;

- Раздельная регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.

## 3. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Индикация режимов работы с помощью подсветки номеров абонентов;

- Звуковой контроль нажатия кнопок;

- Дуплексная связь с абонент-посетитель;

- Видеонаблюдение;

- Встроенная ИК подсветка;

- Дистанционное управление электромеханическим / электромагнитным замком от абонента;

- Подсвечивание номеров абонентов и кнопок;

- Встроенный контроллер и считыватель TM(RF(MF)) ключей.

## 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания постоянного тока, В | 15...18 |
| --- | --- |
| Ток потребления в дежурном режиме (без видеокамеры), А, не более | 0.2 |
| Ток потребления в режиме разговора, А, не более | 0.3 |
| Встроенная видеокамера | Board, 420 твл. F = 3.7, F = 2 |
| Количество абонентов | 2(4,6) |
| Управление замком | 2A/30VDC max |
| Максимальное время разговора | 45 сек |
| Допустимый диапазон рабочих температур | -30...+40°C -10...+40°C (для версии в видеокамерой) |
| Допустимая влажность при +35°C | 95% |
| Габаритные размеры, не более, мм | 230х76х32 |
| Масса, не более, кг | 0.8 |

## 5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6. УСТАНОВКА БЛОКА ВЫЗОВА

1. Внимательно изучите настоящую инструкцию и схему соединения блоков.

2. Подготовьте место для установки блока вызова.

3. Установите блок вызова, блок питания, замок, кнопку открытия из помещения.

4. Установите в квартирах абонентские устройства.

5. Выполните монтаж проводки.

6. Проверьте правильность соединений.

7. Включите питание, убедитесь в работоспособности блока вызова, произведите необходимые настройки.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

После включения питания блок вызова находится в дежурном режиме.

Открытие двери производится кнопкой выхода или ключом, записанным в память блока вызова.

Для вызова абонента необходимо нажать кнопку, соответствующую номеру вызываемого абонента. Прозвучит звуковой сигнал вызова. Если по истечении 12 вызывных сигналов абонент не снимает трубку блок вызова перейдет в дежурный режим. При снятой трубке абонента вызывные сигналы подаются в другой тональности. В этом случае необходимо положить трубку, дождаться смены тональности вызывного сигнала и снова снять трубку для разговора.

Если вызываемый абонент уже ведет разговор прозвучит двукратный звуковой сигнал, номер абонента кратковременно подсвечивается красным и далее блок вызова перейдет в дежурный режим.

Если на линии вызываемого абонента присутствует короткое замыкание или обрыв прозвучит трехкратный звуковой сигнал, номер абонента кратковременно подсвечивается красным и далее блок вызова перейдет в дежурный режим.

При снятии абонентом трубки его номер подсвечивается красным цветом что означает установление связи с абонентом и посетитель может говорить.

Замок открывается нажатием кнопки открытия на ТКП абонента. При этом подсветка всех номеров абонентов гаснет и звучит звуковой сигнал.

Если абонент во время разговора положил ТКП, блок вызова переходит в дежурный режим. Прервать разговор можно также нажатием любой кнопки на блоке вызова в режиме разговора.

По истечении лимита времени разговор будет прерван автоматически.

При необходимости чувствительность микрофона и громкость динамика регулируется подстроечными резисторами на задней стороне панели блока вызова.

## 8. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА ВЫЗОВА

Выбор типа замка осуществляется перемычкой М. Если перемычка замкнута - электромеханический, разомкнута - электромагнитный.

Для программирования используются перемычки J1 и J2, светодиоды и кнопки вызова абонентов №1 и №2 (далее - СВ1, 2 и КН1, 2 соответственно).

В дежурном  режиме перемычки J1 и J2 должны быть разомкнуты.

Для видеоверсиии перемычка J3 должна быть замкнута для включения питания встроенной видеокамеры.

Для входа в режим программирования приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите звуковой сигнал, СВ1 горит красным цветом. Блок вызова находится в первом разделе основного меню программирования.

Меню программирования состоит из 3-х разделов. Переход к следующему разделу производится повторным прикладыванием мастер-ключа. Номер раздела указывается количеством звуковых сигналов. Выбор пункта меню производится нажатием КН2, вход в режим редактирования выбранного пункта - нажатием КН1. Номер выбранного пункта подсвечивается красным, СВ1 - первый пункт, СВ2 - второй пункт, СВ1+СВ2 - третий пункт.

В любом из трех разделов до входа в режим редактирования осуществляется запись абонентских ключей, установка времени открытия замка и перенос базы ключей с помощью ключа DS1996.

После 3-го раздела прикладывание мастер-ключа приводит к выходу из режима программирования и переходу блока вызова в ждущий режим.

| Корневой раздел | Пункт | Параметр | Заводская настройка |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | Мастер-ключ | Не запрограммирован |
| 1,2,3 | - | Длительность открывания замка | 4с |
|  | - | Запись абонентских ключей | - |
|  | - | Перенос базы ключей с помощью DS1996 | - |
| 1 | 1 | Режим автосбора ключей | Выкл. |
|  | 2 | Типы ключей | Все разрешены |
|  | 3 | Чтение копий ключа ТМ2002 | Выкл. |
| 2 | 1 | Тест трубок абонентов | - |
|  | 2 | Уровень порога определения положения трубки | Минимальный |
|  | 3 | Уровень порога срабатывания кнопки открытия замка на абонентской трубке | Минимальный |
| 3 | 1 | Громкость сигнала вызова | Нормальный |
| 3 | 2 | Стирание базы ключей | - |
| 3 | 3 | Заводские установки | - |

8.1 Программирование мастер – ключа

а) Замкните перемычку J1.

б) Прозвучат 2 звуковых сигнала, СВ1 горит красным.

в) Приложите ключ к контактному устройству – вы услышите звуковой сигнал и СВ1 мигнёт синим цветом.

г) Мастер-ключ запрограммирован, для выхода в дежурный режим снимите перемычку J1.

д) Для выхода в дежурный режим без записи мастер-ключа снимите перемычку J1 не прикладывая ключ.

8.2 Программирование длительности открывания замка

Нажмите кнопку выхода и удерживайте её на время необходимое для открытия замка. Прозвучит короткий звуковой сигнал. При этом блок вызова подсчитывает длительность удержания кнопки в нажатом состоянии. После отпускания кнопки выхода прозвучит длинный звуковой сигнал. Подсчитанная длительность запоминается и используется в дальнейшем как длительность открытия замка.

8.3 Запись абонентских ключей

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите звуковой сигнал, СВ1 горит красным цветом, блок вызова войдет в режим программирования.

б) Для записи ключа, приложите ключ к контактному устройству. Успешная запись каждого ключа сопровождается однократным звуковым сигналом. Если ключ уже находится в памяти прозвучит 2 коротких звуковых сигнала. При переполнении памяти прозвучит 4 звуковых сигнала.

8.4 Перенос данных с помощью ключа  DS1996

а) Приложите мастер-ключ к контактному устройству. Вы услышите звуковой сигнал, СВ1 горит красным цветом, блок вызова войдет в режим программирования.

б) Приложите ключ DS1996 к считывателю, блок вызова войдет в режим записи / чтения ключа DS1996.

в) Нажатием КН2 выбираем режим записи или чтения. Если выбран режим чтения информации из ключа DS1996, СВ2 горит красным цветом, если выбран режим записи в ключ - синим.

г) Приложите ключ DS1996 к считывателю. Запустится процесс записи / чтения.

д)  Если в процессе записи / чтения возникнет ошибка прозвучит двойной короткий звуковой сигнал. После окончания записи / чтения прозвучит звуковой сигнал после чего блок вызова перейдет в дежурный режим. Внимание! Дождитесь корректного окончания записи / чтения, иначе информация будет непригодна для дальнейшего использования.

Примечание. Для RF и MF версий блока вызова, для работы с ключом DS1996 к клеммам блока вызова необходимо подключить считыватель контактных ключей (клеммы "ТМ" и "GND").

8.5 Включение / отключение автосбора ключей

а) После входа в режим редактирования горит синим СВ1+двукратный звуковой сигнал если автосбор выключен или горит синим СВ2+однократный звуковой сигнал если автосбор включен.

в) Нажатием КН2 выбираем значение параметра:

- синий СВ1 + двукратный звуковой сигнал - автосбор выключен;

- синий СВ2 + однократный звуковой сигнал - автосбор включен.

г) Нажатием КН1 выходим в основное меню программирования.

8.6 Отключение протоколов ключей

а) После входа в режим редактирования выбран протокол Dallas,  СВ1 горит синим цветом. Однократный звуковой сигнал - протокол включен, двукратный - отключен (текущая установка).

б) Нажатием КН2 производится включение (отключение) чтения ключей по протоколу Dallas. СВ1 горит синим цветом. Однократный звуковой сигнал - протокол включен, двукратный - отключен.

в) Нажатием КН1 выбираем протокол ТМ2002. СВ2 горит синим цветом. Однократный звуковой сигнал - протокол включен, двукратный - отключен (текущая установка).

г) Нажатием КН2 производится включение (отключение) чтения ключей по протоколу ТМ2002. СВ1 горит синим цветом. Однократный звуковой сигнал - протокол включен, двукратный - отключен.

д) Дальнейшее нажатие КН1 приводит к выходу в основное меню программирования.

8.7 Чтение копий ключей ТМ2002

а) После входа в режим редактирования горит синим СВ1+двукратный звуковой сигнал  если чтение копий отключено, горит синим СВ2+однократный звуковой сигнал если чтение копий включено (текущая установка).

б) Нажатием КН2 выбираем значение параметра:

- синий СВ1 + двукратный звуковой сигнал - автосбор выключен;

- синий СВ2 + однократный звуковой сигнал - автосбор включен.

в) Нажатием КН1 выходим в основное меню программирования.

8.8 Тест трубок абонентов

а) После входа в режим редактирования подсветка номеров всех абонентов не горит.

б) Выбор абонента производится нажатием соответствующей кнопки. Подсветка номера выбранного абонента двукратно мигнет синим цветом и далее СВ1 и СВ2 отображают положение трубки:

- синий СВ1 - обрыв или нажата кнопка открытия на ТКП;

- синий СВ2 - трубка лежит;

- синие СВ1+СВ2 - трубка снята;

- красный СВ2+трехкратный звуковой сигнал - короткое замыкание.

в) Нажатием КН1 выходим в основное меню программирования.

8.9 Установка порога определения положения трубки

а) После входа в режим редактирования подсветка номеров всех абонентов выключена.

б) Нажатием соответствующей кнопки выбираем абонента для которого необходима корректировка порога. Подсветка номера выбранного абонента двукратно мигнет синим цветом и далее СВ1 и СВ2 отображают текущее значение порога:

- синий СВ2 - минимальное значение;

- синие СВ1+СВ2 - среднее значение;

- синий СВ2 - максимальное значение порога.

в) Нажатием КН2 выбираем необходимое значение порога.

г) Далее нажатием КН1 подтверждаем выбор, выходим в основное меню программирования.

Примечание. Необходимость регулировки  порога возникает при неверном определении блоком вызова положения трубки "лежит / снята" (большая протяженность аудиолинии, ее высокое сопротивление). Чем больше сопротивление аудиолинии(ее протяженность), тем большее значение порога необходимо устанавливать.

8.10 Установка порога срабатывания кнопки открытия замка на абонентской трубке

а) После входа в режим редактирования подсветка номеров всех абонентов выключена.

б) Нажатием соответствующей кнопки выбираем абонента для которого необходима корректировка порога. Подсветка номера выбранного абонента двукратно мигнет синим цветом и далее СВ1 и СВ2 отображают текущее значение порога:

- синий СВ2 - минимальное значение;

- синие СВ1+СВ2 - среднее значение;

- синий СВ2 - максимальное значение порога.

в) Нажатием КН2 выбираем необходимое значение порога.

г) Далее нажатием КН1 подтверждаем выбор, выходим в основное меню программирования.

8.11 Громкость сигнала вызова

а) После входа в режим редактирования подсветка номеров всех абонентов выключена.

б) Нажатием соответствующей кнопки выбираем абонента для которого необходима регулировка громкости. Подсветка номера выбранного абонента двукратно мигнет синим цветом и далее СВ1 и СВ2 отображают текущее значение порога:

- синий СВ1 - максимальная громкость;

- синий СВ2 - минимальная громкость.

в) Нажатием КН2 выбираем необходимое значение порога:

г) Далее нажатием КН1 подтверждаем выбор, выходим в основное меню программирования.

8.12 Стирание базы ключей

а) После входа в режим редактирования СВ2 горит синим цветом.

б) Для выхода в основное меню без стирания базы ключей нажать КН1.

в) Для удаления базы ключей замкнуть J2 и нажать КН2. СВ2 горит красным. По завершении прозвучит звуковой сигнал.

г) Разомкнуть J2, блок вызова перейдет в дежурный режим.

Примечание. Мастер-ключ не стирается!

8.13 Возврат к заводским установкам

а) После входа в режим редактирования СВ2 горит синим цветом.

б) Для выхода в основное меню без стирания базы ключей нажать КН1.

в)  Для сброса настроек замкнуть J2, приложить мастер-ключ. СВ2 горит красным. По завершении прозвучит звуковой сигнал.

г) Разомкнуть J2, блок вызова перейдет в дежурный режим.

Примечание. База ключей остается без изменений. Мастер-ключ стирается!!!

### 9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В качестве транспортной тары используют ящики дощатые, групповую и другую тару, обеспечивающую сохранность груза при транспортировании.

Изделия должны храниться только в упакованном виде при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

### 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блоков вызова "МЕТАКОМ МК2-К(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ МК4-К(V)-TM(RF(MF))", "МЕТАКОМ МК6-К(V)-TM(RF(MF))"   требованиям МТКМ.420570.002 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет со дня изготовления.

Без предъявления отрывного талона на гарантийный ремонт и (или) при нарушении сохранности пломб, наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес предприятия - изготовителя:

Россия, 241024, г. Брянск, ул. Делегатская, д. 68,

ООО "Метаком"
							http:// www.metakom.ru

Тел. 8-800-250-33-97				E-mail: os@metakom.ru

## 11. МАРКИРОВКА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пример маркировки блока вызова MK2:

МЕТАКОМ MK2-КV-TM

| где | MK2 | - наименование модели |
| --- | --- | --- |
|  | К | - координатный |
|  | V | - наличие встроенной видеокамеры и инфракрасной подсветки |
|  | TM | - считыватель контактных электронных ключей |

| Блок вызова | 1 |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Комплект крепежный | 1 |
| Упаковка | 1 |

Товар сертифицирован