Инструкция по обновлению прошивки.

- Скачайте с сайта прошивку.

- Распакуйте архив *.rar .

- Распакованный файл вида GF-** -V4.02.R11.20131107.bin скопируйте на флеш носитель.

- Включите видеорегистратор и по завершении загрузки регистратора установите флеш-носитель в порт USB регистратора.

- Войдите в ГЛАВНОЕ МЕНЮ -> УПРАВЛЕНИЕ -> ОБНОВЛЕНИЕ. Выберете из списка прошивку и нажмите кнопку ОБНОВИТЬ.

ВНИМАНИЕ!!!

Обязательно дождитесь завершения процесса обновления. Ни в коем случае не вынимайте флеш носитель и не выключайте питание регистратора до завершения процесса обновления.

По завершении обновления регистратор автоматически перезагрузится, после чего можно извлечь флеш носитель и приступить к работе с регистратором.

Обратите внимание:

В связи со сменой аппаратной платформы для видеорегистратора GF-DV0494 в архиве GF-DV0494.rar имеются две прошивки:

GF-DV0494-6304T_V4.02.R11.20131107.bin

GF-DV0494-6504E_V4.02.R11.20131107.bin

В связи со сменой аппаратной платформы для видеорегистратора GF-DV0803 в архиве GF-DV0803.rar имеются две прошивки:

GF-DV0803-6308T_V4.02.R11.20131107.bin

GF-DV0803-6508E_V4.02.R11.20131107.bin

Вы можете распаковать обе прошивки на флеш носитель и при обновлении выбрать одну из них. В случае если обновление видеорегистратора не будет выполняться, выберете другую версию прошивки.