22 Мегапиксельная 2.0 IP камера

Минидом с ИК подсветкой

GF-IPDIR4323MP2.0

Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2013-

1. Назначение.

Мегапиксельная 2.0  IP камера  применяются для:

-системы видеонаблюдения;

-удалённый мониторинг за технологическими процессами

-удалённое управление проектами;

-визуальная верификация внештатных ситуаций;

-продвижение в сети туристических и других услуг.

Высокая разрешающая способность 1920х1080 позволяет четко различать даже очень мелкие объекты, находящиеся на большом удалении.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение камеры | Корпус «Полусфера» |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/2.5" Micron 2M CMOS |
| Компрессия | H.264 |
| Поток | 1080Р/720P/D1 |
| Разрешение | МАХ:1920*1080 |
| Крепление объектива | CS |
| ИК-фильтр | Механический |
| Чувствительность | Цвет | F1.2,AGC Вкл. | 0.6LUX |
|  |  | с ИК подсветкой | 0LUX |
|  | Черно-белая | F1.2,AGC Вкл. | 0.6LUX |
|  |  | с ИК подсветкой | 0LUX |
| Дистанция подсветки | (f4mm@F1.8) | До 30 метров |
| Скорость к/c | Разрешение (1920*1080) | 12к/c |
|  | Разрешение (1280*720) | 25к/c |
| Протокол | HTTP,TCP/IP,UDP,RTSP и др. |
| Хранилище | Локакльная сеть |
| Видеовыход | 1-BNC,1-LAN |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 60 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность, % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (диаметр, высота), мм, не более | Ø124 x109.1 |

3. Комплект поставки.

| Мегапиксельная 2.0 IP камера минидом c ИК подсветкой | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |
| Кронштейн | - 1шт |
| Диск с ПО | - 1шт |

4. Подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по работе, PDF файл на CD.

Камера GF-IPDIR4323MP2.0, полностью интегрирована с программным комплексом ДАРТС сервер. Аппаратно-Программный Комплекс (далее - АПК) ДАРТС предназначен для создания системы видео наблюдения и аудио регистрации на базе Персонального Компьютера под управлением Операционной Системы Windows. Максимальная нагрузка на один сервер – до 64-х входящих аудио-видео каналов.

Для инсталляции оборудования необходимо.

Установить на ПК, Аппаратно-Программный Комплекс ДАРТС-Сервер.

Для этого нужно запустить с CD приложение «ДАРТС Сервер» и следовать пошаговой инструкции.     п.  2.4.Установка ПО (инструкция по работе).

Подключите IP камеру к вашей локальной сети.

При первом запуске системы потребуется настройка входящих каналов.  Рекомендуем воспользоваться «Мастером настройки АПК ДАРТС».Программа автоматически произведет поиск установленных входящих каналов и выведет на экран их список.

Для работы с IP камерами необходимо, чтобы все камеры находились в одной подсети с сервером ДАРТС. Камеры GF-IPIR, по умолчанию имеет адрес  192.168.1.10,IP адрес камеры можно изменить в процессе настройки.  Выберите нужную камеру, и нажмите кнопку «Изменить». В открывшемся окне (Рис.8 руководства п.2.4) измените настройки IP камеры: хост (IP адрес), маску сети, шлюз, порт, имя и пароль. Нажмите кнопку «Ок» чтобы изменения вступили в силу и повторите процесс поиска IP камеры. Камера должна появиться в сети с новыми сетевыми настройками.

После того, как произведена настройка входящих каналов, Вы можете приступить к настройке и разметке дискового пространства. Настройка дискового пространства выполняется при первоначальном запуске системы. В дальнейшемВы сможете изменить настройки при добавлении или удалении дисков, изменении конфигурации или квоты дискового пространства. Для этого Вам необходимо будет выбрать пункт «Настройки дисковых групп» в меню «Конфигурация» в основном окне серверной части программы ДАРТС.

Все диски, подключенные в данный момент к системе, определяются в верхней части окна настроек диска.  Выберите диски, на которые должна вестись запись. Отметьте выбранные диски галочками. Общий размер диска отображается в поле «Общий размер». Количество места, которое необходимо оставить свободным от записи, показано в поле «Свободно». Существующее место под архив: поле «Существующий». Общее количество дискового пространства под видеоархив указано в Гигабайтах в поле «Размер».

Если Вы не хотите использовать весь диск под видеоархив, Вы можете назначить сохранение архива в течении выбранного количества дней. После указанного времени, запись пойдет в автоматическом, циклическом режиме. Старые записи будут стираться, автоматически заменяясь новыми.

После установки и настройки ДАРТС Вы должны активировать лицензию на использование серверной  части программы. Для этого, в основном рабочем экране программы нажмите кнопку «Конфигурация» и выберите пункт «Активация лицензии». В поле «Серийные номера оборудования» будут отображены серийные номера подключенных к системе платах ДАРТС, цифровых и IP камерах. В поле «Не зарегистрированное оборудование» - красным шрифтом отображаются только устройства, для которых не активированы лицензии.

Для активации лицензии на использование программной ДАРТС нажмите кнопку «Лицензия», и укажите путь к файлу с лицензией (файл License_all) .

Изменения вступят в силу после перезагрузки Дартс сервера.

5.Разъемы

5.Условия гарантийного обслуживания.

Бесплатный гарантийный ремонт производится при наличии недостатков, возникших по вине производителя, при предоставлении покупателем неисправного в момент обращения в сервисный центр оборудования и правильно заполненного гарантийного талона. В случае отсутствия гарантийного талона или несовпадения серийных номеров, Сервисным центром,  может быть отказано в проведении бесплатного ремонта.

Гарантийное обслуживание не включает в себя:

- периодическую профилактику и обслуживание техники;

- настройку конфигурации и оптимальных параметров работы системы;

- обучение пользователей навыкам работы с оборудованием.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- программное обеспечение, установленное пользователем, документацию и упаковочные коробки.

- сохранность информации в случае выхода из строя компонентов

- в случае нарушения целостности компонентов,  маркировочных наклеек

Гарантийное обслуживание не распространяется на технику, получившую повреждения в результате:

- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

- транспортировки, любых механических воздействий;

- вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации.

- обстоятельств непреодолимой силы  находящихся вне контроля производителя:  несчастных случаев, удара молнии, затопления,

пожара, неправильной вентиляции, наличия бытовых насекомых и грызунов и иных причин;

- дефектов, вызванных дополнительным оборудованием (деталями) установленным пользователем;

- ремонта, произведённого не уполномоченным на то сервисным центром или специалистом.

Диагностика оборудования, в случае необоснованности претензий к работоспособности техники

и отсутствия аппаратных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом по прейскуранту.

Настоящая гарантия не ущемляет законных прав покупателя,

предоставленных ему действующим законодательством страны.

Внимание! Приобретенное Вами оборудование является технически сложным устройством

и производитель не несет ответственности за возможную несовместимость с дополнительно

установленными аппаратными и программными средствами.

Техническая поддержка:

ООО «БИК-Видео» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр-кт. Д.14.Тел./Факс: 7(812) 747-32-66.

6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера GF-IPDIR4323MP2.0 | 1 |  |
| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр.,  д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru

e-mail: service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1.Видео выход

2.Локальная сеть

3.Питание DC 12 вольт