6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-M1308HDN-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

#### GF-M1308HDN-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-M1308HDN-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Модульная 38х38 мм с объективом |
| Характеристики объектива с изменяемым фокусным расстоянием, автоматической регулировкой диафрагмы и механизмом перемещение отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | f(2,8-11) mm F(1,4-360) |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/3” Sony |
| Технология чувствительного элемента | Super HAD II |
| Количество эффективных элементов | 752х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 600 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0,03 |
| Порог переключения режимов «День-Ночь» при освещенности объекта (при F1.2), лк | от 0,1 до 5 по умолчанию 4 |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 48 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/100 000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | от 0,05 до 1,0 |
| Режимы, устанавливаемые посредством экранного меню (OSD) камеры | В соответствии с п.п. 5.2 |
| Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 130 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность, % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 58х38х38 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-M1308HDN-VF | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры и схема подключения камеры приведены на рис. 1. Установочные размеры и расположение органов управления платы управления камеры приведены на рис. 2.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню необходимо нажать кнопку «SET» на вынесенной плате управления камеры. Навигация по меню производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производиться с помощью кнопки «SET» (вызов меню - выбрать).

# 5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

# Приложение 1.

# Экранное меню «НАСТРОЙКА»

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЪЕК-ТИВ (Тип объектива) | DC ← (Режим АРД типа «Direct Drive») | ЯРКОСТЬ | Установка яркости изображения (100 значений) |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
| 2. ЭКСПО-ЗИЦИЯ (Режим экспозиции) | ЗАТВОР (Режим электрон-ного затвора) | АВТО | Установка автомат. режима выбора экспозиции (доступна регулировка BRIGHTNESS) |
|  |  | 1/50 | Установка максимального значения времени экспозиции, при котором доступен режим накопления «НАКОПЛЕНИЕ» |
|  |  | FLK | Установка экспозиции 1/120 сек для подавления эффектов, связанных с мерцанием источника освещения |
|  |  | 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10 000, 1/100 000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  |  | х256, х128, х64, х32, х16, х8, х4, х2 | Установка фиксированных значений времени накопления кратных 1/50 сек |
|  | УСИЛЕ-НИЕ (Режим АРУ) | ВЫКЛ | Отключение дополнительного каскада АРУ |
|  |  | НИЗ, СРЕД, ВЫСОК | Установка глубины АРУ, при которой доступен режим накопления «SENS UP» |
|  | НАКОП-ЛЕНИЕ (Режим увеличения времени накопления) | ВЫКЛ | Отключение режима накопления |
|  |  | АВТО | НАКОПЛЕНИЕ | Установка максимального значения (ограничения) кратности накопления из ряда: х2, х4, х8, х16, х32, х64, х128, х256 |
|  |  |  | ВОЗВ-РАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | BLC (Режим компенсации встречной засветки) | ВЫКЛ | Отключение режима компенсации встречной засветки |
|  |  | BLC ← (Режим компенсации встречной засветки с приоритетом в заданной зоне) | УСИЛ (Усиление) | НИЗ, СРЕД, ВЫСОК |
|  |  |  | ЗОНА | ПОЛОЖ, РАЗМ, ВОЗВР, СНОВА Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | ИСХОДНОЕ | ←Установка размера и положения зоны в заводские значения |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2. ЭКСПО-ЗИЦИЯ (Режим экспозиции) | BLC (Режим компенсации встречной засветки) | HSBLC ← (Режим компенсации встречной засветки с затемнением пересвеченных участков изображения) | УРОВЕНЬ | Установка порога срабатывания режима (0-8) |
|  |  |  | РЕЖИМ | КРУГЛОСУТ, НОЧЬ ТОЛЬКО |
|  |  |  | ЗОНА | ПОЛОЖ, РАЗМ, ВОЗВР, СНОВА Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | ИСХОДНОЕ | ←Установка размера и положения зоны в заводские значения |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | D-WDR (Режим расши-ренного динами-ческого диапазона) | ВЫКЛ | Отключение режима |
|  |  | ВНУТРИ При искусственном освещении | НИЗК УРОВ | Установка нижнего уровня |
|  |  |  | ВЫСОК УРОВ | Установка высокого уровня |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  |  | НА УЛИЦЕ | При естественном освещении |
|  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат в главное меню |
| 3. Б. БЕЛОГО (Режим баланса белого) | AWB | Автоматический по цветовой температуре |
|  | ATW | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  | AWC>УСТ | ← Установка баланса белого по белому полю |
|  | РУЧНОЙ | СИНИЙ | Установка уровня синего (100 значений) |
|  |  | КРАСНЫЙ | Установка уровня красного (100 значений) |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | ВНУТРИ | При искусственном освещении |
|  | НА УЛИЦЕ | При естественном освещении |
| 4. ДЕНЬ / НОЧЬ (Режим «День- Ночь») | АВТО (Автома-тическое переклю-чение) | ЗАДЕРЖКА | Установка времени задержки переключения режимов цветного («День») и черно-белого изображения («Ночь») от 0 до 63 сек |
|  |  | D → N (CDS) | Установка порога переключения из режима «День» в «Ночь» (0-255) Примечания. Порог переключения из режима «День» в «Ночь» должен быть выше порога переключения из режима «Ночь» в «День». |
|  |  | N → D (CDS) | Установка порога переключения из режима «Ночь» в «День» (0-255) |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | ЦВЕТ | Выбор режима цветного изображения («День») |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 4. ДЕНЬ / НОЧЬ (Режим «День- Ночь») | ЧБ (Режим ЧБ изоб-ражения) | ВСПЫШКА | ВКЛ / ВЫКЛ цветовой поднесущей |
|  |  | ИК СМАРТ Режим компенс. неравномерности ИК подсветки | ВЫКЛ | Отключение режима |
|  |  |  | ВКЛ ← | УСИЛ | Установка усиления |
|  |  |  |  | ЗОНА | ПОЛОЖ, РАЗМ, ВОЗВР, СНОВА Установка положения и размера зоны |
|  |  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
| 5. 3DNR (Режим шумопо-давления) | ВЫКЛ | Отключение режима шумоподавления |
|  | ВКЛ ← | УРОВЕНЬ | Установка уровня шумоподавления (0-100) |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
| 6. ДОПОЛ-НИТ (Специальные функции) | 1.ПОД-ПИСЬ (Имя камеры) | ВЫКЛ | Отключение отображения имени камеры |
|  |  | ВКЛ> | Редактирование и установка позиции имени камеры на экране |
|  | 2.ЦИФР ЭФФЕКТ (Цифровая обработка изображе-ния) | СТОП-КАДР (Заморозка) | ВЫКЛ – отключение режима «Заморозка» |
|  |  |  | ВКЛ – включение режима «Заморозка» |
|  |  | ЗЕРКАЛО (Повороты изображения) | ВЫКЛ – отображение без эффектов |
|  |  |  | ЗЕРКАЛО – отражение по горизонтали |
|  |  |  | ВЕРТ – отображение по вертикали |
|  |  |  | ПОВОРОТ – поворот на 180 градусов |
|  |  | ЗУМ (Программное изменение масштаба изображения) | ВЫКЛ | Отключение масштабирования |
|  |  |  | ВКЛ← | ЗУМ – установка масштаба изображения от 1 до 32 крат |
|  |  |  |  | ГОРИЗ – изменение позиции увеличенного фрагмента по горизонтали |
|  |  |  |  | ВЕРТ – изменение позиции увеличенного фрагмента по вертикали |
|  |  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  |  | НЕГАТИВ | ВЫКЛ | Отключение режима «Негатив» |
|  |  |  | ВКЛ← | Включение режима «Негатив» |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | 3. ДВИЖЕ-НИЕ (Детектор движения) | ВЫКЛ | Отключен |
|  |  | ВКЛ ← (Включение и настройка зон детектора движения) | ВЫБОР ЗОНЫ | ЗОНА1-ЗОНА4 | Выбор зоны с 1-ой по 4-ю |
|  |  |  | ПОКАЗ ЗОНЫ | ВЫКЛ – откл. отображения |
|  |  |  |  | ВКЛ← | ПОЛОЖ, РАЗМ, ВОЗВР, СНОВА Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | ЧУВСТ-ВИТ | Установка порога чувствительности (40 знач.) |
|  |  |  | ИНДИ-КАЦИЯ | ВЫКЛ – откл. отображения движения |
|  |  |  |  | ВКЛ – вкл. отображения движения |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 6. ДОПОЛ-НИТ (Специальные функции) | 4.МАСКИР (Маски-рование запретных зон) | ВЫКЛ | Отключен |
|  |  | ВКЛ← (Включение и настройка запретных зон) | ВЫБОР ЗОНЫ | ЗОНА1-ЗОНА8 | Выбор зоны с 1-ой по 8-ую |
|  |  |  | ПОКАЗ ЗОНЫ | ВЫКЛ – откл. отображения |
|  |  |  |  | ВКЛ← | ПОЛОЖ, РАЗМ, ВОЗВР, СНОВА Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | ЦВЕТ | Установка цвета запрещенной зоны (16 вариантов) |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | 5. ДЕФЕКТ (Компен-сация дефектных пикселей) | НАКОП-ЛЕНИЕ | х4-х64 – Установка кратности накопления |
|  |  | РАЗЛИЧИЕ | 1-6 – Установка уровня дефекта |
|  |  | СТАРТ← | ЗАКРЫТЬ ОБЪЕКТИВ И НАЖАТЬ СТАРТ. (COVER THE LENS THEN PRESS ENTERKEY) |
|  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | 6. ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат в главное меню |
| 7. НАСТР ИЗОБР← | ЧЕТК-ОСТЬ | Установка четкости (32 значения) |
|  | МОНИТОР | CRT← | УРОВЕНЬ | 0-63 | Установка яркости |
|  |  |  | УСИЛ СИН | 0-100 | Усиление синего канала |
|  |  |  | УСИЛ КРАСН | 0-100 | Усиление красного канала |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  |  | LCD← | ГАММА | 0.05-1.00 USER | Гамма коррекция |
|  |  |  | УРОВЕНЬ | 0-63 | Установка яркости |
|  |  |  | УСИЛ СИН | 0-100 | Усиление синего канала |
|  |  |  | УСИЛ КРАСН | 0-100 | Усиление красного канала |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  |  | ПОЛЬЗ← | ГАММА | 0.05-1.00 USER | Гамма коррекция |
|  |  |  | УРОВЕНЬ | 0-63 | Установка яркости |
|  |  |  | УСИЛ СИН | 0-100 | Усиление синего канала |
|  |  |  | УСИЛ КРАСН | 0-100 | Усиление красного канала |
|  |  |  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
|  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат |
| 8. СБРОС | ЗАВОД НАСТР← | Вызов заводских установок |
|  | ВОЗВРАТ | ВОЗВР← Возврат в главное меню |
| 9. ВЫХОД | Выход из меню |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г