#### Камера телевизионная сетевая

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

GF-IP4370MPDN

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-IP4370MPDN предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000.

Высокое разрешение изображения в ней сочетается с MPEG-4 кодированием, что значительно снижает потребность в дисковом пространстве для хранения архива. Камера оснащена микрофоном, громкоговорителем, детектором движения, ночной подсветкой, а также возможностью подключать внешние датчики и исполнительные цепи.

Основные возможности:

Дневной и ночной режимы с механическим переключением ИК фильтра.

Встроенный датчик освещенности и ИК подсветка.

Поддержка сжатия MPEG-4, H.264 и MJPEG в реальном времени.

Поддержка двух раздельных потоков.

Наличие цифрового увеличения.

Скорость передачи – до 25 кадров в секунду при разрешении 640x480 и до 15 – при 1280х1024.

Детектор движения.

Двусторонняя голосовая связь при помощи встроенного микрофона и громкоговорителя.

Поддержка UPnP (простота подключения).

Поддержка 10/100 802.3 / Ethernet.

Поддержка 802.11b/g/n (опция – с помощью модуля «Wireless Adapter»).

Подключение двух внешних охранных датчиков и выход тревоги.

Локальное хранение отдельных кадров на карте «Micro SD».

Простая установка с использованием Мастера «VideoMate IP Cam»

Дистанционный мониторинг с мобильного терминала 3GPP или телефонов с веб-броузером.

Поставляется в комплекте с ПО 32-канального видеонаблюдения «VideoMate ComproView».

Камера предназначена для установки внутри помещений.

2. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-IP4370MPDN | - 1шт. |
| --- | --- |
| Блок питания от сети переменного тока ~220В / ±5В (2А) | - 1шт. |
| Кабель Ethernet | - 1шт. |
| Монтажная пластина с крепежом (саморезами) | - 1шт. |
| Диск с программным обеспечением (ПО) | - 1шт. |
| Инструкция по установке | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ камера GF-IP4370MPDN | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 4.3. Основные технические характеристики.

Табл. 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Количество эффективных элементов | 1280 x 1024 |
| Минимальная освещенность объекта, люкс, не более |  |
| -в режиме «День» (цветное изображение) | 1,0 (IR off) |
| -в режиме «Ночь» (монохромное изображение) | 0 (IR on) |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 50 |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/5 до 1/16 000 |
| Тип компрессии | H.264 (MPEG-4 Part 10), MJPEG, MPEG-4 Part 2 |
| Поддерживаемое разрешение | 160x120, 320x240, 640x480, 1280x1024 |
| Частота обновления, кадров в секунду, при разрешении: |  |
| - 640x480 | до 25 |
| - 1280x1024 | до 15 |
| Поддержка двух потоков видео | MJPEG, MPEG4, H.264, |
| Характеристики дуплексной звуковой (аудио) связи через встроенные микрофон и громкоговоритель: |  |
| - отношение «Сигнал-Шум», дБ, не менее | 58 |
| - диапазон частот, Гц | от 50 до 10000 |
| - внешние подключения | микрофон, громкоговоритель |
| - тип компрессии | G.711 PCM 64 kbps |
| Характеристики сети: |  |
| - тип подключения | порт RJ-45 |
| - Ethernet | IEEE802.3 10BaseT Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, |
| - поддерживаемые протоколы | DDNS (iDDNS) / PPPoE / http Server / DHCP Client / NTP Client / DNS Client / FTP Client / SMTP Client / ARP / ICMP / Ipv4 / UDP / TCP/IP |
| Системные требования |  |
| - компьютер с процессором | 1.7 GHz / 512 МВ |
| - поддерживаемые ОС | Win XP SP3, Vista SP1, Win 7 |
| - поддерживаемые браузеры | IE 6 или выше |

Продолжение табл. 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики объектива | f4,0 mm / F1,5 |
| Дальность действия ИК прожектора, м | 8 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 5±10% |
| Ток потребления (ИК вкл./выкл.), мА, не более | 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от плюс 5 до плюс 40 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 84x124,5x91,5 |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Назначение органов управления и коммутации приведены на рис.1 и 2, а габаритные и установочные размеры камеры на рис. 3 и 4.

# Рис. 1.

# Рис. 2.

# Рис. 3.

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г