6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IP-камера с режимом «День – Ночь» для помещений GF-IPС 4343MP 2.0 | 1 |  |

| ______________ (Отметка ОТК) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru        e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IP-камера с режимом «День – Ночь»

для помещений

#### GF-IPC 4343MP 2.0

Техническое описание

Санкт-Петербург

2015

1. Назначение.

IP-камера с режимом «День – Ночь» для помещений GF-IPС 4343MP 2.0 (далее – IP-камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон, находящихся внутри помещения, и при-меняется в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения по ГОСТ Р 51558-2008.

Передача цифрового видео может осуществляться с использованием сети Ethernet, в соответствии с конфигурацией сети видеонаблюдения потребителя.

IP-камера осуществляет работу в режиме «День – Ночь» и может быть оснащена различными объективами, как со стандартным фиксированным углом обзора, так и варифокальными объективами.

Изделие поставляется без объектива.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение IP-камеры | В металлическом корпусе |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/2.8'' |
| Разрешение | 1920 x 1080 (25 кадр./с) |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, люкс, не более | 0,05 |
| Формат видео сжатия | Н.264 |
| Система синхронизации | Встроенная |
| Динамический диапазон, дБ | >120 |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/50 до 1/100 000 |
| Установка баланса белого | Автоматически |
| Переключение режима «День – Ночь» | Автоматически |
| Детекторы сигнализации | Обнаружение движения; Отключение от сети; |
| Поддержка протоколов | RTSP; TCP; UDP; IP; HTTP; FTP; SMTP; DHCP; DNS; ICMP |
| Поддержка ONVIF | Поддерживается |
| Объектив | В состав изделия не входит |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА | от 100 (макс) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 60 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 65 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 85 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP41 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Масса изделия (нетто), г | 255 |
| Масса изделия в упаковке (брутто), г | 340 |
| Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм | 130 х 60 х 52 |

3. Комплект поставки.

| IP-камера с режимом «День – Ночь» для помещений GF-IPС 4343MP 2.0 | 1шт. |
| --- | --- |
| Техническое описание | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

| Внимание! | Подключение и монтаж IP-камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. ток потребления Разд. 2).

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы IP-камеры.

# 5.1. Режимы работы IP-камеры устанавливаются через WEB-интерфейс с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последовательным выбором команд, соответствующих пунктам меню.