5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство защиты линии ASPN-4 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.9, офис 201-209.

Тел./Факс: +7(812) 718-5944, 447-9555, 447-9556.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Устройство защиты линий

# с функцией компенсации затухания

# видеосигнала

# ASPN-4

### Паспорт

#### Санкт-Петербург

-2007-

1. Назначение.

Устройство защиты линии ASPN-4 (далее по тексту – ASPN-4) предназначено для защиты несимметричных линий связи от наведенных напряжений, а также автоматического регулирования уровня полного видеосигнала по размаху импульсов синхронизации с целью компенсации его затухания в линии передачи.

Устройство включается «в разрыв» несимметричной линии связи (коаксиального кабеля) и имеет:

-защиту от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовой разряд и т.п.);

-фильтр снижающий уровень шумов в видеосигнале;

-световую индикацию наличия видеосигнала по каждому каналу.

ASPN-4 предназначен для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000 в комплексе с цифровыми системами видеонаблюдения с целью «выравнивания» размаха видеосигналов, поступающих на их входы от различных источников и приведения их к единой величине с целью получения изображений близкого контраста. ASPN-4 рекомендуется применять совместно с устройством защиты линии (УЗЛ) ASP-1-12/24.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации компенсатора затухания видеосигнала ASPN-4 в рабочем состоянии по ГОСТ15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.2 с нижним значением температуры окружающего воздуха минус 400С, для эксплуатации в нерабочем состоянии для вида климатического исполнения УХЛ2.1.

- Комплект поставки.

| Компенсатор затухания видеосигнала ASPN-4 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

- Основные технические характеристики.

| Количество каналов обработки видеосигнала | 4 |
| --- | --- |
| Размах входного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | от 0,5 до 2 |
| Глубина АРУ, дб | ±6 |
| Размах синхроимпульсов выходного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 0,3 |
| Размах выходного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1 |
| Напряжение ограничения канала обработки, В | 7,5 |
| Импульсный разрядный ток длительностью от 8 до 10мкс, кА | 10 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Потребляемый ток, мА, не более | 100 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 55 до плюс 85 |
| Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм | 145х140х35 |

4. Установка и подключение.

4.1.Перед подключением ASPN-4 необходимо определить место его установки и закрепить так, чтобы был обеспечен доступ к подводимым кабелям. Внешний вид передней и задней панелей ASPN-4,  а также назначение разъемов приведен на рис.1. Схема подключения ASPN-4 совместно с УЗЛ ASP-1-12/24 приведена на рис.2.

| Внимание! | Монтаж и подключение устройства производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.2.Подключить подводимые кабели к ASPN-4 в соответствии с схемой, приведенной на рис.2, подать питание и убедиться в его работоспособности по наличию видеосигнала на входе и выходе. При наличии видеосигнала на входе соответствующий индикатор «КОНТРОЛЬ СИГНАЛА» светится  красным цветом, при его отсутствии - гаснет. Устройство не требует настройки.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001