7.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

8. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передающее устройство VT-1500 | 1 |  |
|  | Приемное устройство VR(VRD) | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.

Тел./Факс: +7(812) 747-32-66.

www.bic-inform.ru

e-mail: bic@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

9. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Аппаратура передачи

видеосигнала по витой паре

серии «VT/VR»

### Техническое описание

Вариант комплектации

| VT-1500 | VR |  |
| --- | --- | --- |
|  | VRD | + |

#### Санкт-Петербург

-2013-

1. Назначение.

##### Аппаратура для передачи видеосигнала по витой паре серии «VT/VR» предназначена для передачи полного (цветового) видеосигнала по ГОСТ7845-92 на расстояние до 1800 метров, или видеосигнала с разрешением 960H до 1000 метров, по симметричным линиям связи типа «витая пара», к которым относятся кабели марки ТППэп, UTP, и пр.

##### Комплект аппаратуры передачи состоит из передающего (передатчика VT) и приемного устройств (приемника VR(VRD)), которые подключаются к симметричной линии связи.

Аппаратура предназначена для работы в составе охранных телевизионных систем по ГОСТР51558-2000.

Передатчики и приемники содержат:

- регулируемые частотные корректоры для компенсации затухания сигнала в линии связи;

- встроенную  защиту  линии передачи от  наведенных  напряжений.

Передатчики и приемники выпускаются в двух конструктивных исполнениях:

- в виде модуля в комплекте с пластиковой монтажной коробкой (VT-1500);

- в корпусе стандартного типоразмера, предназначенного для установки  на DIN – рейку (VR, VRD).

Между приемниками и передатчиками в любой комбинации обеспечена полная совместимость.

Подключение соединительных кабелей осуществляется через клеммные колодки.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации аппаратуры в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ4.1, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 350С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| Передающее устройство VT-1500 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Приемное устройство VR (VRD) | - 1шт. |
| Настоящее описание | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

5.3. Подать питающие напряжения на передатчик VT и приемник VR(VRD) в соответствии с их техническими характеристиками и убедиться в наличии телевизионного изображения на экране монитора. В противном случае отключить питание передатчика VT и приемника VR(VRD) и проверить правильность их подключения.

5.4. При наличии телевизионного изображения на экране монитора с помощью регулировки «УСИЛЕНИЕ» на приемнике VR(VRD) добиться размаха видеосигнала на выходе этого приемника равного размаху на входе передатчика VT. При отсутствии осциллографа регулировкой  «УСИЛЕНИЕ» добиться контрастности изображения с максимальным числом градаций яркости при условии отсутствия ограничения видеосигнала «сверху», которое проявляется на экране монитора как «заплывание» изображения на его светлых участках.

5.5. Вращая регулятор «БАЛАНС» на приемнике VR(VRD) добиться такого его положения, при котором помехи на изображении будут минимальными.

5.6. Регуляторы «ВЧ ГРУБО» и «ВЧ ПЛАВНО» приемников VR(VRD) предназначены для компенсации затухания сигнала в линии передачи, которое растет с частотой передаваемого сигнала и зависит от ее длины и распределенных параметров (погонной емкости и индуктивности).

5.7. Установить в среднее положение регулятор «ВЧ ПЛАВНО», а ступенчатые регуляторы частотной коррекции на приемниках VR(VRD) в положения, которые указанны в табл.4, в зависимости от модели приемника и длины линии передачи. Точную настройку коррекции произвести регулятором «ВЧ ПЛАВНО». Если после этого изображение на экране монитора будет неприемлемого качества, т.е. низкой четкости или с искажениями найти такое положение регулятора «ВЧ ГРУБО», при котором изображение на экране монитора будет иметь максимальную четкость без искажений.

5.8. Повторить операции п.п. 5.4, 5.5.

Таблица 4.

| Длина линии передачи, м | VR | VRD |
| --- | --- | --- |
| Наименование регулировки | 4-х ступенчатый S2 | 16-ти ступенчатый |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 | Устанавливается в положение, при котором изображение на экране монитора будет иметь максимальную четкость без искажений |
| до 300 | ON | OFF | OFF | OFF |  |
| от 300-800 | OFF | ON | OFF | OFF |  |
| от 800-1200 | OFF | OFF | ON | OFF |  |
| от 1200-1500 | OFF | OFF | OFF | ON |  |

Примечание: для видеосигнала 960H значения уменьшаются на 30%.

##### 6. Рекомендации по выбору кабеля.

6.1. Для передачи видеосигнала необходимо использовать кабель типа витая пара, к которой относятся кабели марки ТППэп, UTP. Максимальная дистанция передачи для кабеля марки UTP на 20…30% меньше, чем у ТППэп. При использовании кабеля других марок наилучшего качества изображения добиться  опытным путем с помощью переключателей на передатчике VT и приемнике VR(VRD).

Рис.3.1.  Установочные размеры корпусов.

5. Настройка.

5.1. Подключить ко входу передатчика VT источник телевизионного сигнала - ТВ камеру или генератор телевизионного сигнала, а к выходу приемника VR(VRD) монитор и с помощью осциллографа измерить размах видеосигнала на входе передатчика VT.

5.2. Установить ступенчатые регуляторы частотной коррекции на передатчиках VT в положения, которые указанны в табл.3, в зависимости от модели передатчика и длины линии передачи. Для этого у VR открутить 4 винта и снять верхнюю крышку.

Таблица 3.

| Серия «VT-1500» |
| --- |
| Длина линии передачи, м | Наименование регулировки |
|  | XS1 |
|  | 1000 | 1500 |
| от 0 до 300 | Открыть |
| от 300-800 |  |
| от 800-1200 | Уст. | Откр. |
| от 1200-1500 | Откр. | Уст. |

Примечание: для видеосигнала 960H значения уменьшаются на 30%.

3. Основные технические характеристики.

3.1. Технические характеристики передатчиков приведены в таблице 1, приемников в таблице 2.

Таблица 1.

| Модель | VT-1500 |
| --- | --- |
| Максимальная дистанция передачи, м |  |
| - монохромного изображения до 600ТВЛ | 1800 |
| - цветного изображения до 600ТВЛ - цветного изображения до 900ТВЛ | 1500 1000 |
| Диапазон частот полосы пропускания, | от 50 Гц до 10 МГц |
| Номинальный размах входного полного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1 |
| Максимальный размах выходного симметричного сигнала, В | ±5 |
| Наличие защиты линии от перегрузок и наведенных напряжений | есть |
| Наличие гальванической развязки видеосигнала от питания | нет |
| Количество ступеней частотного корректора | 3 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | Стабилизированное 12(1,2 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 55 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 35 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
| Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм | 32х37х15 |

Таблица 2.

| Модель | VR | VRD |
| --- | --- | --- |
| Крепление на DIN – рейку | + | + |
| Диапазон частот полосы пропускания, | от 50 Гц до 10 МГц |
| Размах выходного полного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1 |
| Максимальный размах входного симметричного сигнала, В | 5 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | Стабилизированное 12(1,2 |
| Наличие защиты линии от перегрузок и наведенных напряжений | есть | есть |
| Наличие гальванической развязки между входом и выходом (видеосигнала) | нет | есть |
| Количество ступеней частотного корректора | 16 | 16 |
| Наличие регулировок | «ВЧ ГРУБО», «ВЧ ПЛАВНО», «БАЛАНС», «УСИЛЕНИЕ» |
| Потребляемый ток, мА, не более | 60 | 90 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С | от минус 35 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 40 до плюс 80 |
| Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм | 82х50х35 | 85x80x25 |
| Монтажная коробка | G1019 | - |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение устройства производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Общая схема подключения передатчика VT и приемника VR(VRD) к линии передачи приведена на рис.1.1.(1.2)

4.2. Схемы подключения, расположения элементов настройки и коммутации моделей передатчиков VT и приемников VR(VRD) приведены на рис.2.1…2.3.

Установочные размеры монтажных коробок приведены на рис.3.1, и рис.3.2.

4.3. Перед подключением аппаратуры необходимо определить места установки передатчика и приемника и закрепить их.

Подключить передатчик и приемник согласно схеме подключения соответствующих моделей, соблюдая полярность входных и выходных концов кабеля линии передачи. Убедиться в правильности подключения передатчика и приемника.

Рис.2.1.  Схема подключения VT-1500.

Рис 2.2  Схема подключения VR.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001

6