5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-SIR1357HEDN-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

GF-SIR1357HEDN-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-SIR1357HEDN-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Влагозащищенная с ИК подсветкой |
| Характеристики объектива с изменяемым фокусным расстоянием и механизмом перемещения отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | f(5,0-50)mm |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС 1/3” Sony |
| Технология чувствительного элемента | 960H Effio-E |
| Количество эффективных элементов | 976х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 700/800 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0.3/0.03 |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» (АРУ откл.), дБ, не менее | 52 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/100 000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 |
| Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Количество светодиодов ИК прожектора, шт. | 24 |
| Длина волны, нм | 850 |
| Дальность действия ИК прожектора, м | 80 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 250, 1000 (ИК), 1500 (ИК+подогрев) |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 35 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность, % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм, не более | 267x103x150 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-SIR1357HEDN-VF с кронштейном | - 1шт. |
| --- | --- |
| Комплект для крепления, ключ шестигранный | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Подключение камеры.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Закрепить кронштейн ТВ камеры по месту ее установки.

# 4.2. Подключить ТВ камеру к контрольному монитору, подать питание на камеру и установить направление наблюдения путем ее поворота и наклона. Зафиксировать камеру в выбранном положении с помощью шестигранного ключа.

# 4.3. Перед регулировками объектива необходимо отвернуть герметизирующие колпачки с рукояток «ZOOM» и «FOCUS», расположенных на задней стенке камеры. В торцевой части этих колпачков имеются шлицы (углубления) для поворота рукояток «ZOOM» и «FOCUS». Надеть колпачки на рукоятки и произвести настройку объектива. Расположение органов регулирования фокусного расстояния объектива камеры («ZOOM») и его фокусировки («FOCUS») приведены на рис.

# Установить угол обзора ТВ камеры с помощью регулировки «ZOOM», затем сфокусировать объектив с помощью регулировки «FOCUS».

| Внимание! | Для обеспечения герметичности защитного кожуха по окончании регулировок необходимо установить на место герметизирующие колпачки соответствующих рукояток «ZOOM» и «FOCUS». |
| --- | --- |

Для выбора режима управления ТВ камеры нажмите центральную кнопку на пульте управления см. рис1.

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Гнездо (BNC) | Выход полного (композитного) видеосигнала |
| Вилка (Mini Jack) | Для подачи питающего напряжения постоянного тока. Центральный контакт разъема имеет плюсовую полярность.– |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г