Руководство по настройке

3G модема

для регистраторов Giraffe

Санкт-Петербург

2011г

Технические характеристики:

| Модель | MF110 |
| --- | --- |
| Интерфейс | USB2.0 HIGH SPEED |
| Поддерживаемые протоколы | HSUPA/HSDPA/UMTS/ EDGE/GPRS/GSM |
| Рабочий диапазон | HSDPA/UMTS 2100/1900/850(900)MHz; EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850MHz |
| Скорость передачи (Максимальная) | HSUPA 2.0M(до 5.76M)bps UL HSDPA 7.2Mbps DL |
| Память | Встроенный слот MicroSD |
| USIM&SIM | Стандартный 6 PIN Интерфейс |
| LED | Индикация статуса модема HSDPA/UMTS |
| Антенна | Встроенная |
| -Температура хранения -Рабочая температура | -20C ~ +60C -10C ~ +55C |
| Габариты | 85.6х26.0х11.5мм |
| Масса | 24г |
| Чипсет | QSC6290 |

ВНИМАНИЕ! Данный модем предназначен только для работы с видеорегистраторами Giraffe GF-DV0401, GF-DV-0802, GF-DV1601 которые поддерживают данную функцию. *

Для успешной работы 3G модема Вам понадобится SIM-карта оператора мобильной связи с внешним статическим IP адресом.

* Информацию по поддерживаемым моделям уточняйте у продавца.

Установка SIM-карты в модем

ВНИМАНИЕ! Для успешной работы 3G модема необходимо предварительно на SIM карте отключить проверку PIN кода.

- Возьмите 3G модем и снимите защитный колпачок.

- Достаньте из модема подложку для SIM-карты.

- Установите SIM-карту в подложку контактными площадками вверх.

- Установите подложку с установленной SIM-картой в 3G модем.

- Установите 3G модем в слот USB 2.0 видеорегистратора.

- Включите регистратор.

Настройка 3G модема

- Для настройки 3G модема зайдите в

МЕНЮ -> РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ -> СЕТЬ (В зависимости от версии прошивки пункт СЕТЬ может находиться по другому пути)

Нажмите пункт меню НАСТР. 3G МОД.(Настройка 3G модема)

- Появится окно представленное ниже:

Установите неоходимые параметры предаставленные Вашим сотовым оператором.

ТИП СЕТИ – Установите тип используемой сети

ТОЧКА ДОСТУПА  - Имя точки доступа сотового оператора

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ –  Введите имя пользователя  сети (если необходимо)

ПАРОЛЬ – Введите пароль (Если необходимо)

НОМЕР ДОСТУПА – Введите номер телефона дозвона сотового оператора

Нажмите конпку применить и выйдите из меню.

- Для того чтобы проверить подключение к сети 3G нажмите правой кнопкой мыши и выберете пункт меню ИНФОРМ. 3G.

- На экране отобразится окно с информацией о подключении к сети.

СТАТУС МОДЕМА – Отображает аппаратное состояние модема

SIM – КАРТА – Показывает текущее состояние SIM карты

СИГНАЛ – Отображает уровень сигнала выбранной сети

СЕТЬ – Отображает состояние подключения к сети

IP АДРЕС –  Выводится текущий IP адрес присвоенный регистратору в сети 3G

5. После проведения всех вышеперечисленных операций регистратор готов к работе в сети 3G.

Примечание: Внешний вид модема и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.