6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличная камера высокого разрешения с ИК подсветкой GF-IR4353 AHD2.0-VF | 1 |  |

| ______________ (Отметка ОТК) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru        e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Уличная камера

высокого разрешения

с ИК подсветкой

#### GF-IR4353 AHD2.0-VF

Техническое описание

Санкт-Петербург

2015

1. Назначение.

Уличная камера высокого разрешения с ИК подсветкой GF-IR4353 AHD2.0-VF (далее – ТВ камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в условиях отсутствия света или недостаточной освещенности объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности. ТВ-камера применяется в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2008.

В изделии применяется технология AHD, которая позволяет осуществлять передачу видео высокого качества и сигналов управления по коаксиальному кабелю на расстояние до 300 м.

ТВ камера осуществляет работу в режиме «День – Ночь», оснащена варифокальным объективом с регулируемым вручную углом обзора, функцией АРД и встроенным ИК-прожектором, работающим в режиме интеллектуальной ИК подсветки (IR Smart function).

На объекте изделие монтируется посредством кронштейна, фиксирующего оптический блок по 3-м осям.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | В защищенном кожухе с козырьком и кронштейном |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/2.8'' |
| Количество эффективных элементов | 2,4Mpix, 1080р |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, люкс, не более | 0,03 |
| Система синхронизации | Встроенная |
| Отношение сигнал / шум, дБ | >52 |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/50 до 1/100 000 |
| Цифровое шумоподавление | 3-DNR |
| Расширение динамического диапазона | Имеется |
| Функция блокировки зоны изображения | Имеется |
| Детектор движения | Имеется |
| Компенсация подсветки | Автоматически |
| Переключение режима «День – Ночь» | Автоматически |
| Объектив | Варифокальный, 2,8 - 12 мм |
| ИК-диоды | 8 шт. |
| Длина волны ИК-диода, нм | 850 |
| Дистанция ИК подсветки, м | 40 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА | от 100 (Max) до 420 (ИК-диоды включены) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
| Температура хранения, °С | от минус 45 до плюс 65 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, %, не более | 85 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Масса изделия (нетто), г | 584 |
| Габаритные размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм | 230 х 145 х 110 |

3. Комплект поставки.

| Уличная камера высокого разрешения с ИК подсветкой GF-IR4353 AHD2.0-VF | 1шт. |
| --- | --- |
| Техническое описание | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. ток потребления Разд. 2).

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последователь-ным выбором команд, соответствующих пунктам меню.