8.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Внимание! Гарантийный ремонт осуществляется толь при наличии гарантийного талона.

9. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опорно-поворотное устройство взрывозащищенное PTR-405Ex | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru        e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

10. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

# Опорно-поворотное устройство

# взрывозащищенное

# PTR-405 Ex

(1Ex d IIB T6 Gb)

### Техническое описание

#### Санкт-Петербург

-2013-

1. Назначение.

##### Опорно-поворотное устройство взрывозащищенное PTR-405Ex  со встроенным приемником сигналов телеметрии производства ООО «БИК-Информ» предназначено для установки на него ТВ камеры с оптическим трансфокатором и позволяет осуществлять дистанционное управление с изменяемой скоростью ее положением в двух координатах, а также изменять угол обзора и фокусировку ТВ-камеры.

##### PTR-405Ex рассчитано для работы в составе охранной телевизионной системы по        ГОСТ Р 51558-2000.

##### Устройство предназначено для работы в зонах, содержащих  взрывоопасные смеси  категорий IIA и IIB групп Т1-Т6 без какой-либо дополнительной защиты  с маркировкой взрывозащиты 1Ех d IIB T6 Gb.

##### Встроенный приемник сигналов телеметрии (командный мультипротокольный приемник сигналов телеметрии на базе микроконтроллера) обеспечивает дистанционное управление поворотным устройством и моторизированным объективом с переменным фокусным расстоянием на расстоянии до 1500м по 2-х проводной линии при работе от пульта управления со встроенным передатчиком по стандарту RS-485 / RS-422, или в составе компьютерных систем по выбранному протоколу.

##### Контроллер управления позволяет осуществлять быстрый переход к предварительно установленным положениям поворотного устройства и трансфокатора по команде «PRESET».

##### -поддерживаемый входной  протокол:  Pelco D, Pelco DE.

-несколько протоколов управления камерой.

-последовательный RS-232 (3В) или RS-485 порт для управления ТВ камерой;

-гальваническую развязку приемо-передающей части;

-встроенную  защиту  линии управления от  наведенных  напряжений;

-два входа тревоги, по которым выполняются 63-ая и 64-ая предварительные       	установки;

-выход “сухих” контактов реле «AUX» для управления исполнительным 	устройством (сиреной, прожектором и т.п.);

-встроенный стабилизированный источник питания на 12В для питания ТВ камеры  	или дополнительных устройств (аппаратуры передачи видеосигнала и т. д.);

-интеллектуальную систему подогрева для безаварийного запуска устройства.

-двуязычное меню настройки (русский, английский).

-поддержка двустороннего обмена данными (получение координат).

-интегрированный IP сервер с WEB страницей конфигурации (исполнение IP).

-интегрированный Ethernet коммутатор (исполнение IP).

-управление системой по IP (исполнение IP).

Поворотное устройство выполнено во влагозащитном корпусе с классом защиты IP66 и предназначено для наружной установки с креплением на горизонтальном основании.

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации поворотного устройства PTR-404Ex в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ1, с нижним значением температуры окружающего воздуха минус 500С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

##### 7 Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

7.1. Для передачи сигналов управления использовать кабель в виде витой пары (ТПП-ЭП, UTP). При передаче сигналов управления на расстояния свыше 500 метров рекомендуется использовать кабель - витую пару 5-й категории.

7.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. п. 3).

7.3.Подключение к выходу «Видео» поворотного устройства производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

7.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

73   Сканирование по предустановкам c выдержкой 30 сек.

75   Сканирование между точками с низкой скоростью

76    Сканирование между точками с средней скоростью

77   Сканирование между точками  с высокой скоростью

85   Автофокус включить

86   Автофокус выключить

87   Автоматический режим день/ночь

88   Режим день

89   Режим ночь

90   AUX-ON

91   AUX-OFF

92   Перезапуск системы

93   Полная очистка памяти предустановок

94   Автодиафрагму включить

95   Вызов меню

96   Сканирование выключить

97   Сканирование по первым 16 предустановкам c выдержкой 15 сек.

98   Автодиафрагму выключить

99   Сканирование между установленными точками

Выполняется после  записи предустановки.

92   Установка левой границы сканирования

93   Установка правой границы сканирования

Внимание! Набор исполняемых функций может варьироваться в зависимости от модификации устройства.

2. Комплект поставки.

| Скоростное устройство позиционирования PTR-405Ex | - 1шт. |
| --- | --- |
| Коробка коммутационная SA141410 2ЕхеIIТ5 | - 1шт. |
| Комплект крепежных болтов | - 1шт |
| Техническое описание | - 1шт. |

3. Основные технические характеристики.

| Угол поворота, град.: |  |
| --- | --- |
| - по горизонтали | Без ограничения |
| - по вертикали | от плюс 45 до минус 90 |
| Скорость поворота, град / сек.: - по вертикали - по горизонтали | До 25 до 40 |
| Количество установок положения | 64 |
| Ошибка позиционирования, град., не более | ( 0,5 |
| Максимальная осевая нагрузка, кг Максимальный момент силы поворотного устройства в вертикальной плоскости ,кгс*м Максимальный момент силы поворотного устройства в горизонтальной плоскости ,кгс*м | 20 1,2 0,4 |
| Тип интерфейса | RS–485 / RS-422 |
| Максимальная скорость обмена, кб/сек | 9,6 |
| Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, шт. | до 63 |
| Максимальная дистанция управления, м | 1500 |
| Напряжение питания постоянного или переменного тока частотой 50Гц, В | 24±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 65 |
| Напряжение встроенного стабилизированного источника питания постоянного тока, В | 12 |
| Максимальный выходной ток встроенного источника питания 12В, А | 1,0 |
| Напряжения управления приводом объектива (ZOOM, FOCUS), В | от ±1 до (12 |
| Уровень акустических шумов работающего устройства, дБ, не более | 60 |
| Рабочая температура эксплуатации, 0С |  |
| -стандартного исполнения | от минус 35 до плюс 50 |
| -«северного» исполнения | от минус 50 до плюс 50 |
| Температура хранения, 0С | от минус 55 до плюс 70 |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Габаритные размеры, длина, ширина, высота, мм | 180х282х298 |
| Масса, кг, не более | 15 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение поворотного устройства производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Габаритные и присоединительные  размеры поворотного устройства приведены в приложении  В.

4.2. Установить телевизионную камеру на поворотное устройство и подключить ее соединительный кабель через разъем  в соответствии с прилагаемой схемой подключения. Назначение и расположение выводов в приложении Г.

Порт RS-232(3В)/RS485 предназначен для управления ТВ камерой, в которой этот порт предусмотрен.

Стабилизированное напряжение 12В предназначено для питания ТВ камеры и дополнительных устройств, например, аппаратуры передачи видеосигнала по витой паре или оптоволокну и т.п. Напряжение 24В постоянного или переменного тока частотой 50Гц предназначено для питания устройства обогрева ТВ камеры и используется при необходимости.

4.3. При необходимости подключить к входам «ТРЕВОГА1» и «ТРЕВОГА2» поворотного устройства датчики тревоги, по которым выполняются 63-ая и 64-ая установки. Использование этих входов позволяет переводить ТВ камеру в заранее выбранные положения тревог.

4.4. При необходимости подключить к контактам реле «AUX» исполнительное устройство. Их можно использовать для включения, например, сирены или прожектора.

4.5. Подайте питание и убедитесь в работоспособности поворотного устройства.

| Внимание! | Превышение питающих напряжений выше допустимого значения влечет за собой необратимое повреждение поворотного устройства. |
| --- | --- |

| Примечания. | 1. После подачи питания на поворотное устройство происходит его самодиагностика в течении (10-15) секунд. |
| --- | --- |
|  | При температуре поворотного устройства ниже минус 15(С после подачи питания оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управления в течении некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры и может составлять от нескольких секунд до 30 мин. |

##### 4.6. Ввести необходимые предварительные установки с помощью пульта управления или программного обеспечения цифровой системы видеонаблюдения в соответствии с их техническим описанием и инструкции по эксплуатации.

5. Настройка.

5.1. Настройка системы осуществляется с помощью «меню конфигурации».

Вызов «меню конфигурации» можно произвести несколькими способами.

А. С пульта управления.

Вызов 95 предустановки (CALL 95). Навигация по меню с пульта

управления с помощью джойстика или кнопок управления FOCUS и ZOOM.

Подробно в Приложении А.

Б. Через WEB интерфейс (исполнение IP). Подробно в Приложении Б.

6. Эксплуатация.

6.1. Поворотное устройство с установленной камерой управляется с помощь пульта или системы видеонаблюдения.

6.2. Поддерживаются команды непрерывного управления  – влево, вправо, вверх, вниз, управление масштабом, фокусировкой и диафрагмой.

6.3. Поддерживаются команды работы по предустановкам  –  записать, стереть и выполнить.

6.4. Поддерживается расширенный набор команд.

6.4.1. Для протокола Pelco D.

Выполняется после вызова предустановки.

84  AUX-OFF

85  Автофокус включить

86  Автофокус выключить

87  Автоматический режим день/ночь

88  Режим день

89  Режим ночь

93 Полная очистка памяти предустановок

94  Перезапуск системы

95  Вызов меню

96  Сканирование выключить

97  Сканирование по первым 16  предустановкам c выдержкой 15 сек.

99  Сканирование между установленными точками

Выполняется после  записи предустановки.

84   AUX-ON

92   Установка левой границы сканирования

93   Установка правой границы сканирования

6.4.2. Для протокола Pelco DE. (расширение протокола Pelco D разработанное   в «ООО БИК-Информ»).

Выполняется после вызова предустановки.

71   Сканирование по предустановкам c выдержкой 10 сек.

72   Сканирование по предустановкам c выдержкой 20 сек.

Приложение В.

Габаритные и присоединительные размеры.

Приложение Г.

Расположение и назначение выводов.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001