Рис.2 - Вариант крепления крышки замка 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Дата выпуска: ___________________________________ 20__г. Представитель ОТК предприятия–изготовителя _____________________________________________ (подпись и штамп ОТК) ООО «БИК-Информ» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14. Тел./Факс: +7(812) 747-3266. www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

| Рис.2 - Вариант крепления крышки замка 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу замка в течение 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Дата выпуска: ___________________________________ 20___г. Представитель ОТК предприятия–изготовителя _____________________________________________ (подпись и штамп ОТК) ООО «БИК-Информ» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14. Тел./Факс: +7(812) 747-3266. www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru |
| --- |
|  | ПАСПОРТ |
|  | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ |
|  | GF-ML400 |
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электромагнитные замки «GF-ML400» предназначены для использования в системах ограничения контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, а также в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму: - высокая надежность; - исключительная износоустойчивость; - влагозащищенность. Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи замочным устройством. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам. Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение электропитания постоянного тока, В ….………............от 12 до15 Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт ………….……………………6,6 Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг для замка GF-ML400…….………...………….........................................400 ±10% Остаточный магнетизм………………...…………………………………………0 А/м Диапазон рабочих температур, °С……………………………………от -35 до +50 Относительная влажность окружающей среды, не более, %…………..........90 Габаритные размеры, не более, мм для замка GF-ML400…….………...…………....................................270 х 56 х 40 Масса замка с якорем, не более, кг для замка GF-ML400…….………...………….......................................................4 |

|  | ПАСПОРТ |
| --- | --- |
|  | ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ |
|  | GF-ML400 |
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Электромагнитные замки «GF-ML400» предназначены для использования в системах ограничения контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, а также в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму: - высокая надежность; - исключительная износоустойчивость; - влагозащищенность. Данные типы замков устанавливаются на двери, открываемые изнутри кнопкой или снаружи замочным устройством. Замки сопрягаются с домофонами и контроллерами любых моделей обеспечивающих электрические параметры по напряжению и потребляемой мощности согласно техническим характеристикам. Все модели замков рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, улучшающие его характеристики. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение электропитания постоянного тока, В ….………............от 12 до15 Потребляемая мощность при 12В, не более, Вт ………….……………………6,6 Усилие удержания, при напряжении электропитания равном 12В, кг для замка GF-ML400…….………...………….........................................400 ±10% Остаточный магнетизм………………...…………………………………………0 А/м Диапазон рабочих температур, °С……………………………………от -35 до +50 Относительная влажность окружающей среды, не более, %…………..........90 Габаритные размеры, не более, мм для замка GF-ML400…….………...…………....................................270 х 56 х 40 Масса замка с якорем, не более, кг для замка GF-ML400…….………...………….......................................................4 |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ поз. Комплектующие «GF-ML 400-50» «GF-ML 400-40» шт. шт. 1 Корпус 00 1 1 3 Уголок 50х50 1 3 Уголок 40х40 1 4 Крышка (якорь) 1 1 5 Винт фиксатора с втулкой 1 1 6 Шайба резиновая 1 1 7 Шайба Ø 8 4 4 8 Шайба Ø 10 1 1 9 Фиксатор 1 1 11 Штифт резьбовой 1 1 12 Винт М6х45 2 2 13 Шайба- гровер Ø 6 2 2 14 Спецгайка 2 2 17 Болт М8х25 3 3 18 Шайба-гровер Ø 8 3 3 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ Электромагнитные замки серии «GF-ML» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ЭКЗ-ИК-1.00.000 ТУ и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды. |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ поз. Комплектующие «GF-ML400-50» «GF-ML400-40» шт. шт. 1 Корпус 00 1 1 3 Уголок 50х50 1 3 Уголок 40х40 1 4 Крышка (якорь) 1 1 5 Винт фиксатора с втулкой 1 1 6 Шайба резиновая 1 1 7 Шайба Ø 8 4 4 8 Шайба Ø 10 1 1 9 Фиксатор 1 1 11 Штифт резьбовой 1 1 12 Винт М6х45 2 2 13 Шайба- гровер Ø 6 2 2 14 Спецгайка 2 2 17 Болт М8х25 3 3 18 Шайба-гровер Ø 8 3 3 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ Электромагнитные замки серии «GF-ML» соответствуют утвержденным образцам, техническим условиям ЭКЗ-ИК-1.00.000 ТУ и всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и охрану окружающей среды. |
| 5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается и дверь можно открыть при приложении механического усилия. 6 УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ ЗАМКА При закрытой двери разместить места крепления корпуса и крышки. При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта фиксатора. Рис.1 - Вариант крепления замка |
| 5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ При закрытии двери крышка замка подходит рабочей плоскостью к магнитопроводу корпуса и притягивается к нему. При снятии управляющего напряжения замок размагничивается и дверь можно открыть при приложении механического усилия. 6 УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ ЗАМКА При закрытой двери разместить места крепления корпуса и крышки. При установке крышки необходимо обеспечить зазор между крышкой и дверью в пределах 4-5 мм относительно винта фиксатора. Рис.1 - Вариант крепления замка |