7.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

8. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера PRO-C1387-DNR | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

9. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом «День-Ночь»

PRO-C1387-DNR

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера PRO-C1387-DNR предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры | Корпусная |
| Тип крепления объектива | C/CS-mount |
| Тип чувствительного элемента | ПЗС матрица 1/3” Sony |
| Технология чувствительного элемента | Super HADII |
| Количество эффективных элементов | 752х582 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее |  |
| в режиме «День» | 600 |
| в режиме «Ночь» | 700 |
| Минимальная освещенность объекта, люкс, не более |  |
| в режиме «День» | 0,2 |
| в режиме «Ночь» | 0,05 |
| в режиме «SensUpx256» | 0,0005 |
| Порог переключения режимов «День-Ночь», лк | устанавливается через экранное меню |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 52 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/50 до 1/100 000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0.45, 0.5, 0.6 |
| Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 120 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более | 61х55 х 60 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная PRO-C1387-DNR | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Кольцо-переходник CS/C для объектива с креплением C-mount | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры камеры приведены на рис.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

# 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора.

# Навигация по меню и установка режимов камеры производиться с помощью кнопок расположенных на задней панели. Для вызова меню необходимо нажать на кнопку ENTER.

# 5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

##### 6. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

6.1. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. п. 2). Рекомендуемое сечение токоведущих жил силового кабеля – не менее 0,5 мм2.

6.2.Подключение сигнального кабеля к выходу «Видео» ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

6.3.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации ТВ камеры.

# Приложение 1

# Экранное меню

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPOSURE (Режим экспозиции) | LENS (Тип объектива) | ELC↓ Установка режима камеры для объектива без АРД | ELC LEVEL | Установка уровня сигнала в режиме ELC (0-24) |
|  |  |  | DC LEVEL | Установка уровня сигнала в режиме DC (0-80) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  |  | DC↓ Установка режима для объектива с АРД типа «Direct Drive» | ELC LEVEL | Установка уровня сигнала в режиме ELC (0-24) |
|  |  |  | DC LEVEL | Установка уровня сигнала в режиме DC (0-80) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | E.SHUT-TER (Режим электрон-ного затвора) | AUTO | Установка режима автоматического выбора экспозиции |
|  |  | 1/50, 1/120 FLK, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  | BLC (Режим компенсации встречной засветки) | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON↓ | Выбор одной из 5 заданных зон и установка порога срабатывания режима (0-255) |
|  | WDR (Режим расши-ренного динами-ческого диапазона) | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON↓ | DWDR LEVEL | Установка порога срабатывания (0-20) |
|  |  |  | WIDTH | Установка величины динамического диапазона (0-20) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | AGC (Режим АРУ) | OFF | Отключение режима |
|  |  | LOW (низкая) MIDDLE (сред.) HIGH (высокая) | Установка глубины автоматической регулировки усиления (АРУ) |
|  | SENS-UP (Режим увеличения чувствительности за счет увеличения времени накопления) | OFF | Отключение режима |
|  |  | AUTO | Автоматический режим выбора кратности накопления |
|  |  | MANUAL↓ | MANUAL | Установка фиксированного значения кратности накопления (X2, X4, X8, X16, X32, X64, X128, X256, X512) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | RETURN ← Возврат |

# Продолжение прил. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLOR (Цветовые настройки)) | WB MODE (Режим баланса белого) | AWC | Автоматический (Auto white control) |
|  |  | ATW | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  |  | MANUAL↓ | M.WB R | Уровень красного (0-255) |
|  |  |  | M.WB B | Уровень синего (0-255) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  |  | PUSH← | Установка баланса белого по белому полю при его наблюдении |
|  | R-Y GAIN | (0-255) | Установка уровня цветоразностных сигналов |
|  | B-Y GAIN | (0-255) |  |
|  | RETURN ← Возврат |
| DAY& NIGHT (Режим «День- Ночь») | D&N MODE | AUTO | Режим автоматического переключения |
|  |  | DAY | Выбор режима цветного изображения («День») |
|  |  | NIGHT | Выбор режима ЧБ изображения («День») |
|  |  | EXT | Выбор режима внешнего управления |
|  | LEAD TIME | 1, 3, 5, 10 | Установка времени переключения режимов «День» и «Ночь» |
|  | BURST (Вспышка) | OFF / ON | Откл./Вкл. цветовой поднесущей в режиме «Ночь» |
|  | RETURN ← Возврат |
| FUNCTION (функции) | MIRROR (Зеркало) | OFF – отключение режима зеркального отображения ON – включение режима зеркального отображения |
|  | SHARP-NESS | Установка четкости (0-40) |
|  | GAMMA | Установка величины коэффициента гамма-коррекции (0.45, 0.5, 0.6) |
|  | FREEZE (Заморозка) | OFF – отключение режима «Заморозка» ON – включение режима «Заморозка» |
|  | NEGA (Негатив) | OFF – отключение режима «Негатив» ON – включение режима «Негатив» |
|  | 3D DNR | OFF – отключение режима шумоподавления |
|  |  | LOW/MIDDLE/HIGH – установка низкого, среднего или высокого уровня шумоподавления |
|  | D.ZOOM (Цифровое увеличение) | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON↓ | ZOOM | Установка увеличения (X1.0 – X10.0) |
|  |  |  | PAN | Установка положения по горизонтали |
|  |  |  | TILT | Установка положения по вертикали |
|  |  |  | SHOW POS | Отображение позиции |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |

# Продолжение прил. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCTION (Функции) | LSC (Режим компенсации неравномер-ности освещен-ности) | OFF | Отключение режима компенсации неравномерности освещенности создаваемой объективом |
|  |  | ON↓ | SET LEVEL | Установка уровня компенсации (0-50) |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | ECLIPS (Режим компенсации пиковых засветок с замещением пересвеченных участков изображе-ния другим цветом) | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON↓ | SET LEVEL (LOW/MID-DLE/HUGH) | Установка уровня срабатывания режима (низкий, средний, высокий) |
|  |  |  | HI-INV (Замещение пересвечен-ных участков другим цветом) | OFF – отключение режима замещения ON – включение режима замещения |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | DIS (Режим цифровой стабилиза-ции изобра-жения) | OFF – отключение режима ON – включение режима |
|  | RETURN ← Возврат |
| MOTION (Режим детектора движения) | MOTION | OFF – отключение режима ON – включение режима |
|  | SET WIN-DOWS↓ | Выбор зоны (области) работы детектора |
|  | ALL SET← | Выбрать все поле изображения |
|  | ALL CLEAR← | Очистить все поле изображения |
|  | SENCITIV. | Установка порога (0-120) |
|  | SHOW (Режим отображе-ния) | OFF – отключение режима ICON – индикация срабатывания в виде значка TRACE - индикация срабатывания в виде шлейфа за подвижным объектом |
|  | DELAY TIME | Установка длительности движения – временного порога срабатывания детектора (1-15 сек) |
|  | RETURN ← Возврат |
| PRIVACY (Режим маскирования запретных зон) | MASK1 – MASK8 (Выбор и настройка запретных зон) | OFF – отключение режима |
|  |  | ON← | SET WINDOW↓ | Установка конфигурации маски |
|  |  |  | COLOR SET | Установка цвета маски |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |

# Продолжение прил. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNC (Режим синхронии-зации) | SYNC MODE | INTER | Установка режима внутренней синхронизации |
|  |  | AUTO | Установка режима автоматического выбора режима |
|  | V-PHASE | Установка фазовой задержки при внешней синхронизации |
|  | RETURN ← Возврат |
| COMMU-NICATION (Режим внешнего управления) | ADDRESS | Установка адреса камеры (0-254) |
|  | BAUDRATE | Установка скорости обмена (2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бит) |
|  | PROTO-COL | Протокол обмена PELCO-D |
|  | RETURN ← Возврат |
| SPECIAL (Специаль-ные функции) | TITLE (Наименования камеры) | OFF | Отключение режима отображения |
|  |  | ON↓ | EDIT↓ | Редактирование |
|  |  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  |  |  | RESET↓ | Очистка наименования |
|  |  |  | POSITION↓ | Выбор позиции |
|  |  |  | RETURN ← Возврат |
|  | LANGU-AGE | Выбор языка меню (ENG/ITALIANO) |
|  | DPC (Режим компенсации дефектных пикселей) | OFF | Отключение режима |
|  |  | AUTO | Автоматический режим компенсации |
|  | FILTER (Фильтр) | RED | Выбор красного фильтра |
|  |  | BLUE | Выбор синего фильтра |
|  | RETURN ← Возврат |
| EXIT (Выход из меню) | SAVE &EXIT← | Сохранить установки и выйти |
|  | FACTORY SET← | Сброс настроек в заводские значения |
|  | EXIT | Выйти без сохранения |
|  | RETURN ← Возврат |