Сетевая  1.0Mpix IP камера

уличная с ИК подсветкой

GF-IPIR4453MP1.0

Паспорт

http://www.gfcctv.ru/

#### Санкт-Петербург

-2014-

- Назначение

Сетевая  1.0Mpix  IP камера  предназначена для установки в не отапливаемых помещениях (складах, цехах, парковках, подъездах и т.п.) и на улице. Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка позволяет получить четкое изображение с высокой детализацией, как  днем, так и ночью.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение камеры | Корпус «влагозащищенный кожух» |
| Тип чувствительного элемента | 1/4 Type CMOS Sensor |
| Компрессия | H.264 |
| Поток | 720p., 1280x720 25fps |
| Разрешение | Макс: 1280*720 |
| Объектив | f 3.6 мм, F1.4 |
| Чувствительность | ИК вкл | 0 Лк |
|  | ИК выкл | 0.1 Лк |
| ИК подсветка | 30 LED 850 нм |
| Дистанция подсветки при (f3.6mm@F1.4) | до 25 метров |
| Скорость (к/c) при разрешение (1280*720) | 25к/c |
| ONVIF | 2.0 |
| Видеовыход | 1-LAN |
| Класс защиты | IP66 |
| Напряжения питания постоянного тока,В | 12±10% / POE |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 55 |
| Температура хранения, °С | от минус 30 до плюс 70 |
| Относительная влажность, % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более | Ø62 х65х140 |

3. Комплект поставки

| Мегапиксельная 1.0 IP камера уличная c ИК подсветкой | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |
| Кронштейн | - 1шт |
| Диск с ПО | - 1шт |

4. Подключение

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |