5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ камера GF-IR4353HDN | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Камера телевизионная

#### цветного изображения

GF-IR4353HDN

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера GF-IR4353HDN предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры с механическим фильтром ДЕНЬ/НОЧЬ | Влагозащищенная с ИК подсветкой |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Характеристики объектива | f3.6 mm / F2,0 |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Количество эффективных элементов | 720х480 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 600/700 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более | 0,5 |
| Телевизионный стандарт | PAL |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее | 48 |
| Время накопления электронного затвора, с | от 1/50 до 1/110000 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Количество светодиодов ИК прожектора | 24 |
| Длина волны излучения ИК прожектора, нм | 850 |
| Угол излучения ИК прожектора, град | 35 |
| Дальность действия ИК прожектора, м | 20 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления (ИК вкл./выкл.), мА, не более | 150/350 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 70 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 20С0 ,% , не более | 85 |
| Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более | 50 x 55 х 182 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-IR4353HDN | - 1шт. |
| --- | --- |
| Кронштейн | - 1шт. |
| Шестигранный ключ | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

# 4.1. Установочные размеры камеры приведены на рис.1.

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Гнездо (BNC) | Выход полного (композитного) видеосигнала |
| Вилка типа «Mini Jack» | Для подачи питающего напряжения постоянного тока (+12В) |

4.2.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.3.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.4.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г