6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность ТВ камеры ВS54 в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

| Внимание! | Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии гарантийного талона. |
| --- | --- |

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера телевизионная ВS54-700CHADN-E f2.8-12 220B | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

| Техническая поддержка: | Web: www.bic-inform.ru E-mail: service@bic-inform.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «БИК-ИНФОРМ»

Камера телевизионная

для наружной установки серии

BS54

(диапазон температур от -35 до +50°С)

### Паспорт

| Тип камеры | Цветная | День-Ночь | Черно-белая |
| --- | --- | --- | --- |
| Объек-тив | Напр. питания | Наименование модели |
|  |  | BS54- 700CHA-E | BS54-700 CHADN-E | BS54- 600A | BS54- 600HA |
| f(2,8-11) F1.4 | ±12В |  |  |  |  |
|  | ~220В |  | + |  |  |
| f(3,6-16) F1.2 | ±12В |  |  |  |  |
|  | ~220В |  |  |  |  |

#### Санкт-Петербург

-2010-

1. Назначение.

Телевизионная (ТВ) камера ВS54 предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы  и т.п.).

ТВ камера выполнена в компактном влагозащитном алюминиевом корпусе с классом защиты IP66 и предназначена для наружной установки с креплением на вертикальном основании (стене).

##### Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации ТВ камеры в рабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ1, с нижним значением температуры окружающего воздуха минус 350С, для эксплуатации в нерабочем состоянии по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 2.1.

2. Комплект поставки.

| ТВ камера ВS54 в составе: |  |
| --- | --- |
| - защитный кожух с комплектом для крепления, | - 1шт. |
| - объектив с АРД типа «Direct Drive» (2 варианта исполнения), | - 1шт. |
| - модульная ТВ камера (4 варианта исполнения), | - 1шт. |
| - встроенный блок питания ~220/±12В (только для варианта ~220В) | - 1шт. |
| Настоящий паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1комп. |

# Продолжение таблицы 1.

# Экранное меню «FUNCTION» (Функции)

| Пункт Меню | Режим | Описание |
| --- | --- | --- |
| RETURN (Возврат) | - | Сохранение установок и выход из меню «FUNCTION» в меню «SETUP» |
| CAMERA ID (Вывод на экран имени камеры) | OFF | Отключен |
|  | ON | Установка имени камеры, состоящего из 15 символов (цифр, букв латинского алфавита и 28-ми специальных символов) и выбор его позиции на экране |
| MIRROR (Режим «зеркало») | OFF | Отключен |
|  | ON | Включение вывода зеркального изображения |
| DAY& NIGHT (Режим «День- Ночь») | AUTO | Установка времени задержки и порогов переключения режимов цветного («День») и черно-белого изображения («Ночь»): -задержка переключения: -минимальная – 0,5 сек (значение «1»); -по умолчанию – 30 сек (значение по шкале – «15»); -порог переключения из режима «День» в «Ночь» (по умолчанию – 1 лк, значение по шкале – «150»); -порог переключения из режима «Ночь» в «День» от 0,1 до 5 лк (по умолчанию – 4 лк, значение по шкале – «10») Примечания. 1. Порог переключения из режима «День» в «Ночь» должен быть выше порога переключения из режима «Ночь» в «День» и ниже уровня АРУ. 2. Время задержки должно быть больше "10" ("0" соответствует отключению смены режимов) |
|  | COLOR | Выбор режима цветного изображения («День») |
|  | B/W | Выбор режима черно-белого изображения («Ночь») |
| MOTION (Детектор движения) | OFF | Отключен |
|  | ON | Установка: -64 зон детектора движения (нажать и удерживать несколько секунд кнопку «ENTER» после выбора зоны); -порога срабатывания (THRESHOLD) из 256 значений; -включения-отключения шлейфа (MOTION TRACE) |
| PRIVACY (Запретные зоны) | OFF | Отключены |
|  | ON | Установка размера, позиции и цвета маски 4-х запретных зон (скрытых для наблюдения) |
| GAMMA (Гамма коррекция) | - | Установка величины коэффициента гамма-коррекции от 0,05 до 1,00 с шагом 0,05 (По умолчанию - 0,45) |
| LANGUAGE (Выбор Языка меню) | - | Установка языка меню: -английского (ENGLISH), -корейского (KOREAN), -японского (JAPANESE), -китайского (CHINESE) |
| RESET (Сброс) | - | Установка настроек в заводские значения (по умолчанию) |

# Таблица 1.

# Экранное меню «SETUP» (Установки)

| Пункт Меню | Режим | Описание |
| --- | --- | --- |
| LENS (Тип объектива) | MANUAL | Выбрать при установке на камеру объектива с ручной регулировкой диафрагмы или без диафрагмы |
|  | DC | Выбрать при установке на камеру объектива с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) типа «Direct Drive» |
| SHUTTER (Режим электронного затвора) | AUTO | Автоматический от 1/50 до 1/100 000 сек |
|  | FLK | Установка экспозиции 1/120 сек для подавления эффектов, связанных с мерцанием источника освещения при установке на камеру объектива с АРД |
|  | FIXED | Фиксированные значения: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/10 000, 1/100 000 сек |
|  | MANUAL | Установка экспозиции в диапазоне от 1/50 до 1/100,000 сек (256 значений) |
| BLC (Компенсация встречной засветки) | OFF | Отключена |
|  | ON | Установка 64 приоритетных зон и 64 значения чувствительности |
| AGC (АРУ) | OFF | Отключена |
|  | ON | Установка глубины автоматической регулировки усиления (256 значений) |
| WHITE BAL (Баланс белого) | ATW | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  | AWB | Автоматический в диапазоне цветовых температур от 2500 до 9500 ОK |
|  | FIXED | Установка одного из значений цветовой температуры: 2500ОК, 3100ОK, 5100ОK или 6500ОК |
|  | MANUAL | Установка уровня красного (RED) и синего (BLUE) (256 значений) |
| FUNCTION | - | См. Установки экранного меню «FUNCTION» |
| ADJUST (Настройка изображения) | CONTRAST | Установка контраста (256 значений) |
|  | SHARPNESS | Установка четкости (32 значения) |
|  | CB_GAIN CR_GAIN | Установка усиления красного (CR_GAIN) и синего (CB_GAIN) канала (256 значений) |
| EXIT | - | Сохранение установок и выход из меню |

3.Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | В защитном алюминиевом кожухе с подогревом для наружной установки. Цвет светло-серый. |
| Модель | BS54- 700CHA-E | BS54- 700CHA DN-E | BS54- 600A | BS54- 600HA |
| Тип | ЦВ | ЦВ «Д-Н» | ЧБ |
| Варианты объектива и его характеристики | 1 - f(2,8-11)мм, F1.4 2 - f(3,6-16)мм , F1.2 |
| Экранное меню | - | есть | - |
| Режим «День-Ночь» | - | объектив | - |
| Тип чувствительного элемента | 1/3” Sony Super HAD II | 1/3” Sony Super HAD II | 1/3” Sony Super HAD | 1/3” Sony EX view HAD |
| Кол-во эффективных эл-тов | 752х582 | 976x582 |  |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 700 | 600 |
| Минимальная освещенность объекта, люкс, не более | 0,2 | 0,2 (день) 0,05 (ночь) | 0,07 | 0,05 |
| Телевизионный стандарт | PAL | PAL-CCIR | CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Отношение «сигнал-шум», дБ, не менее | 48 | 50 |  |
| Время накопления электронного затвора, с | 1/50 | от 1/50 до 1/100 000 | 1/50 |
| Коэффициент гамма коррекции (γ) | 0,45 | от 0,05 до 1,0 | 0,45 (0,6) |
| Размах видеосигнала, В | 1,0 (на нагрузке 75 Ом) |
| Варианты напряжения питания, В | ±12±10% постоянного тока, ~220±10% переменного тока частотой 50Гц |
| Ток потребл., мА, не более | 130 (±12В) / 40 (~220В) | 150 (±12В) / 50 (~220В) |
| Температурные пороги срабатывания обогрева, °С | -включение 5±5 -отключение 15±5 |
| Рабочая температура, °С | от минус 35 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Габаритные размеры кожуха, мм, не более | -с козырьком 220х82х75, - без козырька 180х80х70 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Подключение соединительных кабелей к клеммным колодкам  защитного кожуха ТВ камеры производить в соответствии с маркировкой и соответствующей схемой подключения, приведенной на рис.1 (+12В) и  рис.2  (~220В).

4.2. Для обеспечения герметичности кабельного ввода защитного кожуха применять кабели круглого сечения  с  внешним  диаметром от 3 до 8 мм.

4.3. Подача питания на ТВ камеру должна осуществляться силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности (см. ток потребления). Рекомендуемое сечение токоведущих жил силового кабеля – не менее 0,5 мм2.

Для варианта питания ТВ камеры от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц подача питания должна осуществляться силовым кабелем с двойной изоляцией в защитной оболочке.

Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

4.4. Выбрать место установки ТВ камеры и ракурс (направление и угол обзора), сфокусировать объектив при полностью открытой диафрагме и закрепить камеру в выбранном месте.

5. Выбор режима работы ТВ камеры

(только для модели BS54-700CHADN-E).

5.1. Модель BS54-700CHADN-E снабжена встроенным пультом управления для установки режимов работы ТВ камеры посредством экранного меню.

5.2. Для вызова меню необходимо нажать кнопку «SET» на плате управления камеры. Навигация по меню производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производиться с помощью кнопки «SET» (вызов меню - выбрать).

# 5.3. Содержание экранного меню и возможные режимы работы ТВ камеры приведены в таблице 1.

# Text boxes

#### Санкт-Петербург

2001