5.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения, следы вскрытия или ремонта;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

6. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеорегистратор GF-DV0402 | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

7. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Видеорегистратор

# четырехканальный

# цифровой

GF-DV0402

Паспорт

1. Назначение.

##### 4-х канальный автономный цифровой видеорегистратор GF-DV0402 (далее - видеорегистратор) предназначен для записи телевизионного изображения одновременно от 4-х источников (ТВ камер), вывода его на экран контрольного монитора  и  последующего воспроизведения записанной видеоинформации. Видеосигналы поступая на вход видеорегистратора преобразуются в цифровую последовательность, сжимаются по определенному алгоритму и записываются на электронный носитель (жесткий диск).

##### Видеорегистратор может использоваться в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и входить в состав видеосистемы, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (ТВ камеры, коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры  и т.п.).

- Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов «видео» вход-выход | 4BNC (75Ом) / 1BNC (75Ом) |
| Количество каналов звука вход-выход | 1 RCA (Line) / 1RCA (Line) |
| Многозадачность | Дуплекс |
| Общая скорость записи, кадров в секунду (fps) | 50 |
| Вид компрессии | MJPEG |
| Разрешение записи | 720х576 |
| Операционная система | Embedded RTOS |
| Компрессия звука | - |
| Накопитель | 1 SATA / 1 Tb / HDD |
| Детектор движения | Full screen |
| Характеристики монитора | 7” (234x154мм), 280кд/м2 |
| USB | 1 USB2.0 для копирования |
| Прочие функции | Встроенный монитор 7” Пульт дист. управления |
| Напряжения источника питания, В | DC 12В / 3A (AC 100~240В 50Гц) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Габаритные размеры , мм, не более | 220x298x55(178) |
| Масса, кг, не более |  |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ +50 |

3. Комплект поставки.

| Видеорегистратор GF-DV0402 | - 1шт. |
| --- | --- |
| Техническое описание | - 1шт. |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Установка и подключение.

| Внимание! | Монтаж и подключение видеорегистратора производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

4.1. Передача видеосигнала должна осуществляться радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации изделия.